## Slide 1
docs/legged_control / 学習ノートのスライド化
legged_control 学習ノート じっくり
同じ章立て。図を先に置き、表・式・ファイルはノートと同じ中身で残す。
正本: docs/legged_control / コード: external/legged_control@a7f381c / 既定ロボット: a1

## Slide 2
00
legged_control 理論・コード学習ガイド
ノート 00_README.md と同じ見出し。略語は各ページ下部の※で説明する。
2

## Slide 3
00 §1 目的
このノートが対象にする閉ループ
じっくり · docs/legged_control 00–07
3
• qiayuanliao/legged_control を、理論とコードの両面から読むための学習ノートである。
• 対象は、ユーザー速度指令と Gait 指令から、目標軌道、状態推定、Centroidal NMPC、WBC、関節ハイブリッド指令、Gazebo / 実機モータまでの閉ループ全体である。
• Gait: 足の接地時間割（stance / trot など）。NMPC: 非線形モデル予測制御。WBC: 全身制御（今の瞬間の二次計画）。
• Centroidal: 重心まわりに縮約した運動量。ハイブリッド指令: 目標角・目標速さ・位置ゲイン・速度ゲイン・トルクの5つ。
※ 閉ループ: 指令→計算→モータ→センサ→また計算、の一周。 ※ Gazebo: 物理シミュレータ。実機の代わりに同じ指令インタフェースで動かす。 ※ stance: 四脚接地して立つ歩容。trot: 対角2脚ずつ接地して歩く歩容。

## Slide 4
00 §2 対象コード
照合したコミットと、この workspace に無いもの
じっくり · docs/legged_control 00–07
4
項目 | 値
legged_control | https://github.com/qiayuanliao/legged_control
照合コミット | a7f381c0367e98e31c01336e678eef47e304d40d（2025-02-13, master）
既定ロボット | ROBOT_TYPE=a1
この repo 外 | OCS2、pinocchio、ros-control、Unitree SDK
未照合（OCS2側） | LeggedRobotDynamicsAD、GaitReceiver、GaitSchedule 内部
作者注記 | 新規開発停止。後継は legged_perceptive
※ OCS2: ETHの最適制御ライブラリ。NMPCの本体。このworkspaceにソースは無い。 ※ pinocchio: ロボットの質量・運動学を計算するライブラリ。 ※ ros-control: ROSの制御器プラグイン枠。 ※ SDK: メーカ提供の実機通信一式。

## Slide 5
00 §3 最初に理解する一本の経路
概念図。型・単位・frame の正本は 02
じっくり · docs/legged_control 00–07
5
① 指令
cmd_vel / goal
速さ Twist 4 または 位置 Pose 6
② 目標軌道
TargetTrajectories
状態 24 × 2点（今と 1.0 s 先）。入力列はゼロ
③ 状態推定 500 Hz
Kalman → rbd 36 → x 24
IMU姿勢と関節はそのまま。並進位置・速さだけ推定
Gait 指令（並列）
ModeSchedule
接地の時刻表。胴体目標とは別蛇口
④ NMPC 100 Hz
初期状態 x 24 で未来 1 s
出るのは今の 1点: x* 24, u* 24, mode
⑤ WBC 500 Hz
tau = 解の末尾 12
③ の rbd 36 も読む。内部は 42 個
⑥ ハイブリッド
q*, dq*, Kp=0
Kd=3, ff=tau
⑦ モータ / Gazebo
12 関節を回す
センサは ③ へ戻る
↓
↓
→
24×2
→
x 24
↓
ModeSchedule
↓
x* 24 u* 24 mode
↓
※ 左列①②③は指令と推定。右列④⑤⑥⑦は計画と実行。Gaitは右上から④へ入る別経路。⑦のセンサは③へ戻る。

## Slide 6
00 §3 続き
Gait は胴体目標軌道と独立である
じっくり · docs/legged_control 00–07
6
0.0 – 0.3 s mode LF_RH
左前 + 右後 が接地
右前と左後は空中（力 0）
0.3 – 0.6 s mode RF_LH
右前 + 左後 が接地
左前と右後は空中
0.0 s
0.3 s 切替
0.6 s
NMPC は mode を選ばない
GaitReceiver が ModeSchedule を渡す。初期は STANCE（四脚接地）だけ
plannedMode（計画）が WBC の接地旗。推定の observation.mode とは別
README
THE GAIT AND THE GOAL ARE COMPLETELY DIFFERENT AND SEPARATED
①② の胴体目標と、この時間割は別入力
※ ModeSchedule: いつ、どの足が地面についてよいかの時刻表。 ※ 前ページの右上「Gait指令」がこの時間割を④へ渡す。①②は触らない。

## Slide 7
00 §4 推奨学習順序
スライドもこの順。飛ばさない
じっくり · docs/legged_control 00–07
7
章 | ファイル | 中身
01 | 01_Packages_and_Control_Loop.md | パッケージ、起動プロセス、500 Hz / 100 Hz、update() 順
02 | 02_System_Architecture_and_Dataflow.md | Q1。境界の型・単位・配列サイズ
03 | 03_User_Command_and_Reference.md | Q2 ①② 指令と2点軌道
04 | 04_State_Estimation.md | Q2 ③ 線形Kalman
05 | 05_NMPC.md | Q2 ④ と Gait 結合
06 | 06_WBC.md | Q2 ⑤ WeightedWbc
07 | 07_Joint_Control_and_Hardware.md | Q2 ⑥⑦ ハイブリッド指令とHW
※ Q1/Q2: 会話で聞いた整理の番号。Q1=データの流れとサイズ、Q2=各箱の背景・式。 ※ Kalman: センサのノイズをならして位置・速さを推定するフィルタ。 ※ WeightedWbc: 既定の全身制御。一つの二次計画で重み付きに解く。

## Slide 8
00 §5 記述上の区別
各章で混同しない4区分
じっくり · docs/legged_control 00–07
8
実装事実
現行コードに存在する処理。
理論
実装を説明する数式。OCS2本体は「OCS2側」と書く。
推奨改善
現行コードには無い、より明示的にする案。
未実装 / 未確認
標準経路に無い機能、または OCS2 ソース未照合。
※ OCS2側: 式や関数がOCS2の中にあり、このリポジトリのファイルでは中身を追えない、という意味。推測で断定しない。

## Slide 9
00 §6 座標系と記号
以降の式はこの定義を使う
じっくり · docs/legged_control 00–07
9
記号 | 意味（このノートでの使い方）
(W) / (B) | 世界座標（地図/odom）と、胴体に固定した座標
ZYX Euler | 向きの3角。ψ=ヨー（旋回）、θ=ピッチ（前後傾）、φ=ロール（左右傾）
関節順（制御） | LF左前, LH左後, RF右前, RH右後。各脚 HAA股開閉, HFE股前後, KFE膝
接触添字 i | 4本の足の番号。OCS2コメントは LF, RF, LH, RH の順のことがある
x ∈ R^24 | NMPCが見る「今の形」。勢い6 + 位置向き6 + 関節12
u ∈ R^24 | NMPCが決める入力。地面反力12 + 関節速度12。トルクは入らない
x_rbd ∈ R^36 | 推定が出す剛体状態。向き・位置・関節と、それぞれの速さ
x_wbc ∈ R^42 | WBC内部の未知数。加速度18 + 地面反力12 + トルク12
※ odom: ロボットが積算した地図座標。 ※ ∈ R^n: 実数がn個並んだベクトル。 ※ 地面反力: 足が地面を押す力（英語GRF）。

## Slide 10
00 §7 重要な結論
ノート本文の箇条書きをそのまま置く
じっくり · docs/legged_control 00–07
10
• 標準入力は目的地ではなく /cmd_vel の胴体速度である。/move_base_simple/goal は別経路。
• 目標軌道は未来全体の密な軌道ではなく、現在と timeHorizon=1.0 s 先の 2点 である。
• NMPC状態は「胴体12 + 関節12」ではなく、正規化centroidal運動量6 + 胴体姿勢6 + 関節12である。
• NMPCは100 Hzスレッド、WBCと関節指令は500 Hz。WBCは最新policyを現在時刻で評価した1点だけを使う。
• 既定WBCは階層QPではなく WeightedWbc（単一QP）。HierarchicalWbc は実装されているが未配線。
• モータ指令は τ_WBC を feedforward、位置ゲイン Kp=0、速度ゲイン Kd=3 である。
• Gait位相はNMPCが選ばない。legged_robot_gait_command が ModeSchedule として与える。
※ /cmd_vel: 前後・横・上下・旋回の速さ4つを運ぶROSトピック。 ※ timeHorizon: 予測する未来の長さ（1秒）。 ※ policy: NMPCが今持っている未来の解の束。 ※ QP: 二次計画。等式・不等式の下で二次の罰を最小化。 ※ feedforward: 測ったズレではなく、計算済みの力をそのまま足すこと。

## Slide 11
00 §8 Cursor運用
ノートの運用ルール
じっくり · docs/legged_control 00–07
11
• 最初に 00、02、01 を読み、その後に調査対象の章だけを足す。
• コードとノートが食い違ったら、コミットを記録してノートを更新する。
• 変数の完全一覧は appendices/A_Variable_Dictionary.md。
※ 変数辞書: 記号・単位・配列位置を一覧した付録。式のたびにここへ戻ってよい。

## Slide 12
01
パッケージと制御ループ
01_Packages_and_Control_Loop.md。どの箱が何のソフトで、何Hzで動くか。
12

## Slide 13
01 §1 結論
中核と2つの周期
じっくり · docs/legged_control 00–07
13
• legged_control は ros-control の LeggedController を中核に、指令生成ノード、OCS2 NMPC、線形Kalman推定、WBC、ハイブリッド関節指令を組み合わせる。
• 実機は 500 Hz のハードウェアループ、NMPCは別スレッド 100 Hz である。
• パッケージの役割と周期は本章が正本。境界データの型は 02。
※ ノード: ROSで動く1プロセス。 ※ 線形Kalman: 加速度で予測し、接地足の位置で直す推定。姿勢はIMUを信じる。 ※ 別スレッド: 同じプログラム内の、もう一つの時計。NMPCだけ遅く回す。

## Slide 14
01 §2 パッケージ対応
このリポジトリでの主要ファイル
じっくり · docs/legged_control 00–07
14
パッケージ | 役割 | 主要ファイル
legged_controllers | 制御器プラグイン、目標軌道ノード | LeggedController.cpp, TargetTrajectoriesPublisher.cpp
legged_interface | OCS2の最適制御問題を組み立てる | LeggedInterface.cpp、制約・コスト
legged_estimation | 状態推定 | LinearKalmanFilter.cpp, StateEstimateBase.cpp
legged_wbc | 全身の二次計画（今のトルク） | WeightedWbc.cpp, WbcBase.cpp, HierarchicalWbc.cpp
legged_hw / unitree_hw | 実機ループ / 実機への通信 | LeggedHWLoop.cpp, UnitreeHW.cpp
legged_gazebo | Gazebo上の同一HWインタフェース | LeggedHWSim.cpp
legged_common | HybridJointHandle、接地センサ | HybridJointInterface.h
OCS2（外部） | SQP-NMPC、Gait、重心まわりの運動 | 本 repo にソース無し
※ OCP: 最適制御問題。未来の入力列を探す問題の組み立て。 ※ SQP: 非線形問題を、短い二次計画の列として解く。 ※ UDP: 実機との短い通信。 ※ プラグイン: ros-control が読み込む制御器本体。

## Slide 15
01 §3 起動時に立つプロセス
load_controller.launch が同時起動
じっくり · docs/legged_control 00–07
15
プロセス | パッケージ | 役割
controller_manager load .../legged_controller | controller_manager | プラグインをロード。startは別サービス
legged_robot_gait_command | ocs2_legged_robot_ros | 端末から gait 名を送り ModeSchedule を更新
legged_robot_target | legged_controllers | /cmd_vel と /move_base_simple/goal を TargetTrajectories に変換
• ゲームパッドは任意。joy_teleop.launch が /cmd_vel を出す。軸は joy.yaml。
※ launch: ROSの起動ファイル。複数プロセスを一度に立ち上げる。 ※ TargetTrajectories: 時刻と目標状態の列。ここでは2点だけ。 ※ gait 名: 端末に打つ stance / trot などの文字列。

## Slide 16
01 §4 2つの周期
ハードウェア / WBC と NMPC スレッド
じっくり · docs/legged_control 00–07
16
項目 | 値 | 根拠
loop_frequency（実機） | 500 Hz | legged_unitree_hw/config/a1.yaml
LeggedController::update | 同じ 500 Hz | controller_manager_->update
状態推定 / WBC / 関節指令 | 500 Hz | update() の先頭と末尾
Gazebo 指令遅延 | delay 0.009 s | gazebo 設定
mpc.timeHorizon | 1.0 s | task.info
mpc.mpcDesiredFrequency | 100 Hz | task.info。advanceMpc()
sqp.dt / sqpIteration | 0.015 s / 1 | 時間の刻み。1周期にSQPを1回だけ
予測段数 | 1.0/0.015 ≈ 67 | 1秒を15 msで切った点数
※ timeHorizon: 何秒先まで考えるか。 ※ advanceMpc(): NMPCスレッドが未来の解を更新する関数。 ※ 射撃間隔: 予測を何秒おきに区切るか（sqp.dt）。 ※ RTI: リアルタイム反復。毎回1回だけ改善して次へ進むやり方。

## Slide 17
01 §4 図
速い時計と遅い時計。同じ閉ループの二つの速さ
じっくり · docs/legged_control 00–07
17
速い時計 500 Hz（2 ms）
⑦ read → ③ → ④の1点 → ⑤ → ⑥ → ⑦ write
遅い時計 100 Hz（10 ms）
advanceMpc() が未来 1 s の束を更新
1 関節・IMU・接地を読む
2 Kalman で rbd 36 と x 24
3 最新 policy を t, x で補間
4 WBC。Jacobian は毎回実測で作り直す
5 τ12 + q*12 + dq*12 を書く
NMPC が止まっても前回の束を使う
観測 x 24 を初期値にする
参照は ② の 24×2
ModeSchedule で接地を切る
SQP 1 回。約 67 点
できた policy を共有する
500 Hz 側が読む。4 回は同じ束
切れ目: 層を増やさない。遅い束の「今」だけが速い時計へ渡る。
※ 500 Hz: 推定・WBC・モータ。 ※ 100 Hz: 未来1秒の最適化。 ※ 切れ目: 速い側は束の全部ではなく「今」の1点だけを使う。

## Slide 18
01 §4.2 続き
WBCは最新policyを現在時刻で補間する
じっくり · docs/legged_control 00–07
18
• setupMrt() が別 std::thread を立て、mpcDesiredFrequency_ で mpcMrtInterface_->advanceMpc() を呼ぶ。
• WBC側は毎周期 updatePolicy() のあと evaluatePolicy(t, x)。NMPCが遅れても前回policyを使い続ける。
• mpc.mrtDesiredFrequency は task.info 上 1000 Hz だが、コメントが Useless。通常ループの周期には使わない。初期policy待ちの sleep にだけ使う。
• 対応: LeggedController.cpp の setupMrt(), update()。設定は task.info の mpc と sqp。
※ policy: NMPCが共有メモリに置いた、今使える未来の解。 ※ evaluatePolicy(t,x): その束から、今の時刻tと今の状態xに合う1点を切り出す。 ※ 補間: 隣り合う予測点のあいだを直線で読む。 ※ task.info: a1の重み・周期・ノイズを書いた設定ファイル。

## Slide 19
01 §5 LeggedController::update の呼出順
実装事実としての1周期
じっくり · docs/legged_control 00–07
19
順 | 処理 | 結果
1 | updateStateEstimation | measuredRbdState_ (36)、currentObservation_.state (24)
2 | mpcMrtInterface_->setCurrentObservation | NMPCへ今の観測
3–4 | updatePolicy / evaluatePolicy | optimizedState (24)、optimizedInput (24)、plannedMode
5 | wbc_->update | x (42)。torque = x.tail(12)
6 | SafetyChecker | 失敗なら stopRequest
7 | 12関節へ setCommand | q*, dq*, Kp=0, Kd=3, τ
8 | visualization と publish | 今の観測を②へも送る（legged_robot_mpc_observation）
※ (36)/(24): 剛体状態36個と、NMPC用に組み直した状態24個。 ※ plannedMode: 今この瞬間、計画上どの足が接地か。 ※ tail(12): 42個の解の末尾12=トルクだけを取る。 ※ q*/dq*: 目標の関節角と関節速さ。 ※ publish: ROSトピックへ出す。

## Slide 20
01 §6–7 コントローラとロボット差分
両方とも WBC は WeightedWbc
じっくり · docs/legged_control 00–07
20
プラグイン | 推定 | 用途
legged/LeggedController | KalmanFilterEstimate | 実機と通常sim
legged/LeggedCheaterController | FromTopicStateEstimate（/ground_truth/state） | sim専用。READMEは実機禁止
• HierarchicalWbc はソースにあるが init() から呼ばれない。
• ROBOT_TYPE で a1 / go1 / aliengo。NMPC次元は同じ24/24。変わるのはURDF、comHeight、初期関節、トルク上限。
• comHeight: a1, go1 は 0.3 m、aliengo は 0.4 m。以降の数値例は a1。
※ Cheater: シミュレータの正解位置をそのまま読む推定。実機には正解が無いので禁止。 ※ HierarchicalWbc: 優先度つき全身制御。コードはあるが起動しない。 ※ URDF: ロボットのリンク・関節・質量の記述。 ※ comHeight: 目標の重心高さ。

## Slide 21
02
全体データフロー
02_System_Architecture_and_Dataflow.md。箱のあいだを流れる配列の長さと単位。
21

## Slide 22
02 §1 結論
標準経路を一文で
じっくり · docs/legged_control 00–07
22
• ユーザーが胴体速度（または2Dゴール）を指令し、2点のcentroidal目標軌道を作る。
• 線形Kalmanが現在剛体状態を推定し、OCS2 SQP-NMPCが未来の運動量・姿勢・関節・地面反力を最適化する。
• WeightedWbc が現在瞬間の q̈, Fc, τ を解き、12関節へハイブリッド指令を出す閉ループである。
• 型・単位・frame・配列サイズ付きの境界契約は本章が正本。各ブロックの式は 03 以降。
※ 2Dゴール: RVizで地図上の1点を指定する経路。速さ指令とは別。 ※ SQP-NMPC: 逐次二次計画で解く非線形予測制御。 ※ q̈: 加速度。Fc: 地面反力。τ: トルク。 ※ 境界契約: 箱のあいだで渡す配列の長さ・単位・座標系。

## Slide 23
02 §2 指令経路（イベント）
Gait は胴体指令と並列。箱はノートと同じ
じっくり · docs/legged_control 00–07
23
人
ゲームパッド / キーボード / RViz
速さ 4 または ゴール 6
① /cmd_vel
Twist 4
vx, vy, vz, 旋回速さ
①' goal
Pose → 内部 6
xyzw 位置 + ZYX 向き
② TargetTrajectoriesPublisher
今と 1 s 先の 2 点
t:2 x:(24,)×2 u:(24,)×2
人（別入力）
端末に gait 名
例 trot: 2 mode / 0.6 s
GaitReceiver / GaitSchedule
ModeSequenceTemplate
接地の順番 + switchingTimes
ModeSchedule
eventTimes + mode 列
④ の接地制約がこれを読む
④ SqpMpc + MPC_MRT
100 Hz スレッド。② の 2 点と ModeSchedule を両方受ける
↓
↓
↓
↓
↓
↓
※ 左が胴体（速さまたはゴール）。右が歩容。④で初めて合流する。 ※ TargetTrajectories: 時刻2 + 状態24×2 + 入力24×2。 ※ SqpMpc: OCS2の逐次二次計画ソルバ。

## Slide 24
02 §2 制御閉ループ（500 Hz）
NMPCは100 Hzのpolicyを読む。箱はノートと同じ
じっくり · docs/legged_control 00–07
24
⑦ センサ
関節 q,dq 各12
IMU quat4 ω3 a3 接地 bool 4
③ Kalman
rbdState (36,)
→ x (24,) と mode 姿勢・関節は生
④ 今の 1 点
evaluatePolicy
x* 24 u* 24 plannedMode
⑤ WBC
内部 42
出すのは τ 12 ③ の 36 も使う
⑥⑦ 指令
setCommand
q* dq* Kp=0 Kd=3 ff=τ
→
→
→
→
戻り: ⑦ が次周期の q, dq, IMU, 接地を読む。④ は observation (24+24) を ② へも出す
③ → ⑤ のもう一本
rbd 36 を WBC 計測へ
NMPC用 24 とは別形
⑥ の 5 つ × 12 関節
q* dq* Kp Kd ff
全体 60 個。Kp は 0
植物
浮動ベース 6 + 関節 12
制御が書くのは関節 12 だけ
→
→
※ evaluatePolicy: 遅い束から「今」を1点切り出す。 ※ quat/ω/a: 向き4数・角速度・加速度。 ※ 植物: 制御されるロボット側。

## Slide 25
02 §3 境界ごとのデータ契約（指令側）
shape / 単位 / 周期
じっくり · docs/legged_control 00–07
25
上流 → 下流 | 出力 | shape | 周期
人 → ① | /cmd_vel Twist | linear 3 + angular.z = 4 | イベント
RViz → ①' | /move_base_simple/goal | Pose → 内部 (6,) | イベント
gait_command → ④ | gait template | mode列 + switchingTimes | イベント
② → ④ | TargetTrajectories | t:2, x (24,)×2, u (24,)×2 | /cmd_vel ごと
⑦ → ③ | 関節・IMU・接地 | q12, dq12, quat4, ω3, a3, contact4 | 500 Hz
③ → ④⑤ | rbdState_ / x | (36,) と (24,) | 500 Hz
④ → ⑤ | evaluatePolicy | x*24, u*24, plannedMode | 500 Hzで読む
⑤ → ⑥ | qpSol の末尾 | tau (12,) N·m | 500 Hz
⑥ → ⑦ | setCommand | 関節あたり5、全体60 | 500 Hz
※ イベント: 人が打ったときだけ動く（周期ループではない）。 ※ N·m: トルクの単位。 ※ switchingTimes: 歩容が次の接地へ移る時刻。

## Slide 26
02 §4 4本のベクトル
同じ「今」でも、箱ごとに形が違う
じっくり · docs/legged_control 00–07
26
x 24
勢い v_com 3
勢い L/m 3
位置 p_b 3
向き ψθφ 3
関節 q_j 12
u 24
地面反力 f_c 12（トルクは無い）
関節速さ v_j 12
rbd 36
ZYX 3
位置 3
関節角 12
ω 3
並進速さ 3
関節速さ 12
wbc 42
加速度 q̈ 18
地面反力 12
トルク τ 12 ← 外へ出すのはここだけ
x は NMPC 用。rbd は推定の生。wbc は⑤の内部。同じ「今」でも形が違う。
※ 帯の幅は個数に比例。 ※ x は④用、rbd は③の生、wbc は⑤の内部。外へ出る矢印は τ12 だけ。

## Slide 27
02 §4.1 NMPC状態 x (24,)
task.info の initialState コメントが正本
じっくり · docs/legged_control 00–07
27
index | 記号 | 意味（覚える用） | 単位
0:3 | v_com | 胴体がどの速さで並進したいか（質量で割った運動量） | m/s
3:6 | L/m | 胴体がどの速さで回転したいか（角運動量/質量） | m²/s 相当
6:9 | p_b | 地図上の胴体位置 x,y,z | m（世界）
9:12 | (ψ,θ,φ) | 旋回・前後傾・左右傾 | rad
12:24 | q_j | 12関節の今の角度 | rad
※ index 0:3 は「0,1,2の3個」。Pythonと同じ半開区間。 ※ CoM: 質量中心。 ※ 正規化: 質量で割って、速度と同じ単位にしたもの。 ※ initialState: 起動時の目標姿勢が書いてある設定。

## Slide 28
02 §4.2–4.4 入力・剛体・WBC
u 24、x_rbd 36、x_wbc 42
じっくり · docs/legged_control 00–07
28
ベクトル | index | 中身
u (24,) | 0:12 | 4脚が地面を押す力 f_c（各足3方向）。単位 N、世界座標
u (24,) | 12:24 | 12関節を動かす速さ v_j。rad/s。トルクはここには無い
x_rbd (36,) | 0:3 / 3:6 / 6:18 | 向きZYX、胴体位置、関節角12
x_rbd (36,) | 18:21 / 21:24 / 24:36 | 世界の角速度、世界の並進速さ、関節速さ12
x_wbc (42,) | 0:18 / 18:30 / 30:42 | 加速度18、地面反力12、トルク12。外へ出すのはトルクだけ
※ ω: 角速度。 ※ N: 力の単位ニュートン。 ※ 観測の input: 推定は作らず、evaluatePolicy のあと NMPC入力で上書きする。

## Slide 29
02 §5 実行周期の関係
500 Hz が今を切り、100 Hz が束を更新する
じっくり · docs/legged_control 00–07
29
速い時計 500 Hz（2 ms）
⑦ read → ③ → ④の1点 → ⑤ → ⑥ → ⑦ write
遅い時計 100 Hz（10 ms）
advanceMpc() が未来 1 s の束を更新
1 関節・IMU・接地を読む
2 Kalman で rbd 36 と x 24
3 最新 policy を t, x で補間
4 WBC。Jacobian は毎回実測で作り直す
5 τ12 + q*12 + dq*12 を書く
NMPC が止まっても前回の束を使う
観測 x 24 を初期値にする
参照は ② の 24×2
ModeSchedule で接地を切る
SQP 1 回。約 67 点
できた policy を共有する
500 Hz 側が読む。4 回は同じ束
切れ目: 層を増やさない。遅い束の「今」だけが速い時計へ渡る。
※ policy: NMPCが置いた未来の解の束。 ※ 100 Hzのあいだ、500 Hz側は同じ束を新しい t と x で4回読む。Jacobianは毎回実測。

## Slide 30
02 §6–7 元スケッチから直した点 / 標準に無いもの
実装事実
じっくり · docs/legged_control 00–07
30
• 指令は3速度ではなく Twist の4成分（linear.z も含む）。NMPCは胴体12ではなく24。WBC出力の内部は42。
• Gaitを並列パスとして持つ。目標軌道は2点の線形補間。cmd_vel 経路だけ head(3) に速度指令を入れる。
• 推定はNMPCの前段というより、500 Hzループの先頭である。低レベルは Kp=0, Kd=3 固定。
• 標準に無い: 障害物回避ローカルプランナ、地形マップ、NMPCによるGait自動選択、HierarchicalWbc の配線、setSurfaceNormalInWorld。
※ Twistの4成分: 前後・横・上下・旋回。上下はゲームパッドからは出ないが、コードは読む。 ※ setSurfaceNormalInWorld: 斜面の法線を摩擦錐に入れる関数。未実装で例外。

## Slide 31
03
ユーザー指令と目標軌道
03_User_Command_and_Reference.md。速さ4つを、1秒先までの2点目標にする。
31

## Slide 32
03 §1 結論
人は速さを与える。軌道は2点。Gaitは触らない
じっくり · docs/legged_control 00–07
32
• ユーザーは「今どこにいるべきか」ではなく、「どの速さで胴体を動かしたいか」、または「odom上の1点へ行きたいか」を与える。
• TargetTrajectoriesPublisher は最新のNMPC観測を基準に、現在と最大1秒先の 2点 のcentroidal状態を作り、OCS2 RosReferenceManager へ送る。
• Gaitはこのノードでは触らない。
※ odom: ロボットが自分で積算した地図。 ※ RosReferenceManager: OCS2が目標軌道を受け取る窓口。 ※ centroidal状態: 勢い6+位置向き6+関節12の24個。

## Slide 33
03 §3.6 例
前進 0.5 m/s。ノートの2点を図にする
じっくり · docs/legged_control 00–07
33
点 0 t = 今
x0（24 個）
速さ (0.5, 0, 0) 位置 (0, 0, 0.3) 向き 0、関節は立位
点 1 t = 今 + 1 s
x1（24 個）
速さ (0.5, 0, 0) 同じ 位置 (0.5, 0, 0.3) 向き・関節は同じ
→
直線
NMPC が見る x_ref(t)
あいだは線形補間。速さ欄が同じなので参照速さは一定。位置だけが進む
密な足軌道は無い。入力 24×2 はゼロ（コスト側が体重分担に置き換える）。流れる量は 98 個
※ これが②の出口。④はこれを直線で読む。足の振りは⑤と④の制約側。

## Slide 34
03 §2.1–2.2 背景と目的
ブロック①
じっくり · docs/legged_control 00–07
34
• 四足のモデルベース歩行では、MPCへ生のジョイスティックを渡さず、まず胴体の参照軌道にする。MIT Cheetah系も ANYmal/OCS2系もこの分離を使う。
• 本実装は OCS2 の TargetTrajectories に合わせ、速度指令とゴール指令を同じ2点軌道へ正規化する。
• 目的: 前進・横歩き・旋回を x_ref(t) の種にする。指令ノードはモータを直接駆動しない。ゴールと速度は別callback、同じ publisher。
※ x_ref(t): 時刻tで「こうなっていてほしい」状態。 ※ callback: メッセージが来たときに走る関数。 ※ publisher: その軌道をNMPC側へ出す側。

## Slide 35
03 §2.3 入力経路
実装事実として3経路
じっくり · docs/legged_control 00–07
35
経路 | トピック | 中間ベクトル | shape
速度 | /cmd_vel | cmdVel | (4,) = [vx, vy, vz, ψ̇]
ゴール | /move_base_simple/goal | cmdGoal | (6,) = [px, py, pz, ψ, θ, φ]
観測 | legged_robot_mpc_observation | latestObservation_ | state (24,), input (24,), time, mode
• latestObservation_.time == 0 のあいだは両方の指令を捨てる。最初のobservationまで軌道は更新されない。
• 前進 0.5 m/s だけ欲しいとき cmdVel = [0.5, 0, 0, 0]^T。元スケッチの3成分では linear.z が落ちる。
※ ψ̇: 旋回の速さ（ヨーレート）。 ※ observation: NMPCが見ている今の状態・入力・時刻・接地番号。 ※ time==0: まだ一回も観測が来ていない印。

## Slide 36
03 §2.3 続き
joy.yaml と対応コード
じっくり · docs/legged_control 00–07
36
• 軸1 → linear.x scale 1.0。軸2 → linear.y scale 0.8。軸0 → angular.z scale π。deadman ボタン 4。
• linear.z はゲームパッドからは出ないが、cmdVelCallback は msg->linear.z を読む。
• 対応: TargetTrajectoriesPublisher.h コンストラクタ、TargetTrajectoriesPublisher.cpp の main()、config/joy.yaml。
※ deadman: 押しているあいだだけ指令を出す安全ボタン。 ※ linear.z: 上下速度。パッドからは0のまま。

## Slide 37
03 §3.1–3.2 ブロック② 背景と目的
密な足軌道はここには無い
じっくり · docs/legged_control 00–07
37
• NMPCのコストは ||x − x_ref||_Q^2。参照が無いと、その場の姿勢維持と入力正則化しか持たない。
• OCS2は TargetTrajectories（時刻列 + 状態列 + 入力列）を線形補間する。
• 本ノードは未来の密な軌道計画をしない。現在姿勢から指令速度を一定時間積分した終端ポーズを1点足すだけ。
• 高さ・roll・pitchは設定値へ固定。関節参照は defaultJointState。遊脚軌道はここには無い。
※ ||x−x_ref||_Q^2: 目標からのズレを、重みQで罰する。大きいQほど強く寄せる。 ※ 正則化: 入力を無駄に大きくしないための罰。 ※ 遊脚: 地面から離れている足。

## Slide 38
03 §3.3 速度経路
指令並進を現在ZYXでWorldへ回す
じっくり · docs/legged_control 00–07
38
背景
人の並進3成分は指令frame。NMPCの位置はWorld。yaw速度 ψ̇_cmd は回転しない。
意図
現在ポーズ p_cur = x[6:12] を観測から取り、R_ZYX で回す。
記号 | 読み方 | 何の数か
vx,vy,vz | 人が言った前後・横・上下の速さ | ① /cmd_vel の並進3つ
ψ,θ,φ | 今の旋回・前後傾・左右傾 | 観測 x の向き（index 9:12）
R_ZYX | その向きで座標を回す行列 | 鼻先の「前」を地図のxyへ
v_W | 地図から見た目標の速さ | あとで x の先頭3に書く
※ World / (W): 地図座標。指令frameの「前」とは違う。 ※ yaw速度は回さない: 旋回指令はそのまま積分する。

## Slide 39
03 §3.3 速度経路
積分時間は mpc.timeHorizon = 1.0 s。高さは設定値
じっくり · docs/legged_control 00–07
39
背景
v_{W,z} は位置 p_z には使わない。θ^+=0、φ^+=0。a1 では h_com=0.3 m。
意図
始点ポーズは現在xy/yaw、高さは h_com。関節は両方とも DEFAULT_JOINT_STATE。運動量6はいったんゼロ。入力列はゼロ（コスト側が重力補償に置き換える）。
記号 | 読み方 | 値 / 意味
T | 何秒先まで積分するか | 1.0 s（NMPCの予測時間と同じ）
p^+, ψ^+ | 1秒後の水平位置と旋回角 | 今の位置 + 速さ×T
h_com | 目標の胴体高さ | a1 は 0.3 m。上下速度では動かさない
x0, x1 | 今と1秒後の目標状態（各24個） | 速度経路では先頭3を両方 v_W にする
※ DEFAULT_JOINT_STATE: 立っているときの12関節角。足の振り軌道はここには無い。 ※ 入力列ゼロ: コスト側が体重を支える力に置き換える。

## Slide 40
03 §3.5 NMPCが見る軌道
区間内は線形補間。速度指令時、参照CoM速度は一定
じっくり · docs/legged_control 00–07
40
背景
x0, x1 の先頭3は同じ v_W なので、参照CoM速度は区間内で一定。位置参照だけが直線に進む。
意図
流れるデータは時刻2 + 状態 24×2 + 入力 24×2 = 98 scalar（時刻を除けば96）。
記号 | 読み方 | 例（原点、前へ0.5 m/s）
x_ref(t) | 時刻tの目標状態 | 2点を直線で結んだもの
x0 / t0 | 今の目標 / 今の時刻 | 速さ(0.5,0,0)、位置(0,0,0.3)
x1 / t1 | 1秒後の目標 / 今+1秒 | 速さ同じ、位置(0.5,0,0.3)
流れる量 | 時刻2 + 状態24×2 + 入力24×2 | 98個（時刻除くと96）
※ 線形補間: あいだの時刻は、2点を割合で混ぜるだけ。細かい足軌道は作らない。 ※ CoM速度一定: 両端の速さ欄が同じなので、参照の速さは区間内で変わらない。

## Slide 41
03 §3.4 ゴール経路
位置追従。運動量はゼロのまま
じっくり · docs/legged_control 00–07
41
• goalCallback は Pose を odom へ TF し、quaternion を eulerAngles(0,1,2) で ZYX に分解する。
• 目標xyとyawをゴールから使う。zは COM_HEIGHT、pitch/rollは0。
• 到達時刻は並進距離 / targetDisplacementVelocity と |Δψ| / targetRotationVelocity の大きい方。a1は 0.5 m/s と 1.57 rad/s。
• 状態先頭6（運動量）はゼロのまま。対応: goalToTargetTrajectories(), estimateTimeToTarget()。上限は reference.info。
※ TF: 座標系の変換（ゴールをodomへ）。 ※ quaternion: 向きの4数。ZYXの3角へ分解する。 ※ COM_HEIGHT: 設定の目標高さ。ゴールのzは使わない。

## Slide 42
03 §3.7 / §4
Gaitはこのブロックに含まれない。種類は別蛇口
じっくり · docs/legged_control 00–07
42
人が選ぶもの | 例 | ④ NMPC へ | ⑤ WBC へ
速さ / ゴール | /cmd_vel または goal | x_ref（犬 2 匹） | 直接は入らない
stance | 四脚接地。初期 | 4脚に力を許す | 4脚で方程式
trot | 対角、0.6 s | LF_RH / RF_LH で制約切替 | plannedMode の対角だけ押す
flying_trot | 空中区間がある名前 | gait.info の列（未照合） | その瞬間の c に従う
• load_controller.launch は別に legged_robot_gait_command を起動する。速さ指令は種類を切り替えない。
• NMPC は mode を最適化しない。WBC は歩容を切り替えない。同じ接地旗 c を、計画はホライズン全体、実行は今の1点で読む。
• 実装事実: 2点軌道、高さ固定。推奨改善: 指令とGaitを1ノードにまとめる案はREADME自身が書いている。現行は分離。
※ modeSequence: 接地の順番（例 LF_RH → RF_LH）。 ※ plannedMode: 今の計画 mode。WBCの接地旗。推定の observation.mode とは別。

## Slide 43
04
状態推定
04_State_Estimation.md。測れない胴体位置を、接地足とIMUから復元する。
43

## Slide 44
04 §1 結論
並進だけKalman。姿勢と関節はセンサをそのまま
じっくり · docs/legged_control 00–07
44
• 実機経路の推定は、IMU姿勢と関節角をそのまま使い、胴体並進位置・速度だけを線形Kalmanで復元する。
• 出力は剛体状態 (36,) であり、コントローラがcentroidal状態 (24,) へ変換してNMPCへ渡す。
• Cheater経路は /ground_truth/state を読むだけで、実機禁止である。
※ IMU: 傾き（姿勢）と加速度のセンサ。位置は測れない。 ※ 線形Kalman: 予測と観測を直線の式でつなぐ推定。 ※ Cheater / ground_truth: シミュレータが知っている正解。実機には無い。

## Slide 45
04 §2–3 背景と目的
Flayols et al., Humanoids 2017 系
じっくり · docs/legged_control 00–07
45
• 浮動ベースには胴体xyzの絶対エンコーダが無い。IMUは姿勢と加速度、モータは関節角、足力センサは接地の有無。
• 接地足が世界に対して滑らないという仮定で、相対足位置から胴体位置を観測する。クラスは KalmanFilterEstimate。
• 視覚オドメトリ /tracking_camera/odom/sample が来たときだけ位置を上書きする任意経路がある。
• 目的: NMPCの x(t0)=x0、WBCがPinocchioに渡す q,v、yawの連続化、接地フラグを observation.mode にする。
※ 浮動ベース: 胴体が空中に浮いており、位置を直接駆動するモータが無い。 ※ 視覚オドメトリ: カメラで地図位置を測る任意入力。 ※ Pinocchio: 質量・足位置を計算するライブラリ。

## Slide 46
04 §4 センサ入力とサイズ
updateStateEstimation() がHWハンドルから読む
じっくり · docs/legged_control 00–07
46
信号 | shape | 単位 | 出典
関節位置 / 速度 | (12,) / (12,) | rad / rad/s | HybridJointHandle
接地 | (4,) bool | 無次元 | ContactSensorHandle。実機は footForce>40
IMU姿勢 | quat (4,) | 係数順 x,y,z,w | ImuSensorHandle
IMU角速度 | (3,) | rad/s base | 同上
IMU並進加速度 | (3,) | m/s² 胴体座標。重力を含む | 同上
※ Handle: ros-control が公開する読み書き口。 ※ quat x,y,z,w: 向きの4数。係数の順番に注意。 ※ footForce>40: 足力センサが40を超えたら「接地」とみなす（a1）。

## Slide 47
04 §5 剛体状態の組み立て
姿勢と関節はフィルタしない
じっくり · docs/legged_control 00–07
47
• StateEstimateBase が rbdState_ (36,) を埋める。
• updateJointStates: index 6:18 に q_j、24:36 に q̇_j。
• updateImu: quat → ZYX（zyxOffset_ を引く）、局所ωをglobalへ。index 0:3 にZYX、18:21 にglobal ω。
• KalmanFilterEstimate::update が位置と並進速度を決め、updateLinear が 3:6 と 21:24 に書く。
• フィルタ対象は胴体並進と足位置だけ。対応: StateEstimateBase.cpp、LinearKalmanFilter.cpp。
※ q_j / q̇_j: 関節角と関節速さ。 ※ zyxOffset_: 起動時のヨーずれを引く補正。 ※ global ω: 胴体座標の角速度を世界座標へ回したもの。

## Slide 48
04 §6.1 線形Kalman
状態18、観測28。接触数 nc=4
じっくり · docs/legged_control 00–07
48
背景
y ∈ R^28 は 4足の相対位置・相対速度と高さ4。p_s ≈ −p_ee（zに footRadius=0.02 m）。
意図
出力として剛体状態へ戻すのは p_b と v_b だけである。
記号 | 読み方 | 何の数か
x̂ (18) | 推定の内部状態 | 胴体位置3 + 速さ3 + 足位置12
p_b, v_b | 胴体の地図位置と速さ | 外へ出すのはこの6個
p_f | 各足の地図位置 | 接地中は世界に固定、と仮定
y (28) | 観測 | 4足の相対位置12 + 相対速さ12 + 高さ4
※ p_s ≈ −p_ee: 胴体原点から見た足位置の符号反転。足半径 0.02 m をzに足す。 ※ 遊脚ノイズ100倍: 「この足は世界に止まっていない」とフィルタに伝える。

## Slide 49
04 §6.2–6.3 予測と更新
加速度で予測し、接地足の相対位置で直す
じっくり · docs/legged_control 00–07
49
背景
A は位置←位置+速度Δt、速度はそのまま、足位置は固定。B は (1/2 Δt², Δt, 0)。
意図
観測は p_b−p_f≈p_s、v_b≈v_s、p_{f,z}≈h。標準Kalman更新を密行列のLUで解く。
記号 | 読み方 | 何の数か
a_B / a_W | 胴体座標 / 地図座標の加速度 | IMUを向きで回し、重力を足す
Δt | 1周期の長さ | 0.002 s（500 Hz）
p_s | 足から見た胴体の相対位置 | 関節角から計算できる観測
LU | 連立方程式の解き方 | 標準Kalman更新の中で使う
※ 予測: 加速度を積分して位置・速さを先に進める。 ※ 更新: 接地足が滑らないなら、相対位置が位置の観測になる。空中の足は信用しない。

## Slide 50
04 §7–8 centroidal変換とCheater
24への変換はOCS2側
じっくり · docs/legged_control 00–07
50
• x = computeCentroidalStateFromRbdModel(x_rbd) ∈ R^24。CentroidalModelRbdConversions（本repo外）。
• そのあと state(9) = yawLast + shortest_angular_distance(...) でyawを連続化。mode は stanceLeg2ModeNumber(contactFlag)。
• FromTopicStateEstimate は /ground_truth/state の pose/twist を rbdState_ へ直書き。関節は直前の updateJointStates が残る。
• 実装事実: 並進だけKF。姿勢はIMU。接地は閾値bool。出力36→24。
• 未確認: computeCentroidalStateFromRbdModel の運動量定義の係数はOCS2ソース未照合。
※ yaw連続化: ±π をまたいでも差が跳ねないよう、短い角距離でつなぐ。 ※ mode: 今どの足が接地かの番号。 ※ KF: Kalmanフィルタの略。

## Slide 51
04 §6.4 / §9
視覚オドメトリは任意。境界
じっくり · docs/legged_control 00–07
51
• /tracking_camera/odom/sample が来ると topicUpdated_ が立ち、updateFromTopic() が xHat_ の胴体位置と足位置をTF経由で上書きする。トピックが無ければこの枝は動かない。
• 理論: 接地足ゼロ速度・既知半径の線形観測。推奨改善: 遊脚ノイズ倍率100はマジックナンバー。接触力連続値を使っていない。
※ マジックナンバー: 根拠が設定に出てこない決め打ちの数。 ※ 接触力連続値: 足力の大きさそのもの。今は閾値で真偽だけ使う。

## Slide 52
05
NMPC（非線形モデル予測制御）
05_NMPC.md / ④ と Gait 結合。未来1秒を最適化し、トルクは出さない。
52

## Slide 53
05 §1 結論
状態24・入力24。WBCへ渡すのは1点
じっくり · docs/legged_control 00–07
53
• NMPCはOCS2 SqpMpc で、centroidalダイナミクスの最適制御を多重射撃SQPとして解く。
• 状態24・入力24、ホライズン1.0 s、離散刻み15 ms、SQP反復1回、別スレッド100 Hz。
• WBCへ渡すのは evaluatePolicy が現在時刻で取り出した 1点 の x*, u* と mode。
• ダイナミクス本体 LeggedRobotDynamicsAD はOCS2側。本repoが組み立てるのはコスト、制約、参照、ソルバ設定。
※ 多重射撃: 未来を何点かに区切り、各点で方程式をつなぐ解き方。 ※ ホライズン: 予測する未来の長さ。 ※ x*/u*: 最適だとして出た状態と入力。 ※ AD: 自動微分。偏微分を人手で書かない。

## Slide 54
05 §2–3 背景と目的
FullCentroidal が既定
じっくり · docs/legged_control 00–07
54
• Sleiman et al., RAL 2021 と Grandia et al. の枠。ocs2_legged_robot 経由で使い、URDF・重み・摩擦・自己衝突を LeggedInterface に置く。
• 既定 centroidalModelType=0 の FullCentroidalDynamics。関節運動がcentroidal運動量へ与える影響を残す。SRBD（type=1）は設定にあるが a1/go1/aliengo の既定は0。
• ホライズン上で同時に決める: 目標2点に沿う運動量とポーズ、立脚GRF / 遊脚ゼロ力、関節速度、gaitの接地スケジュール、摩擦錐と自己衝突。
• 12関節トルクはNMPCの決定変数ではない。トルクはWBCが現在瞬間に解く。
※ FullCentroidal: 関節の動きが重心の勢いに与える影響を残したモデル。 ※ SRBD: 単一剛体近似。脚の慣性を落とす。既定ではない。 ※ GRF: 地面反力。 ※ URDF: ロボットの形状と質量の記述。

## Slide 55
05 §4 最適制御問題
READMEの式を、本repoが渡す中身で具体化する
じっくり · docs/legged_control 00–07
55
背景
転写は multiple shooting SQP + HPIPM。sqp.dt=0.015、反復1。x0 は currentObservation_.state。
意図
対応: LeggedInterface::setupOptimalControlProblem()、LeggedController::setupMpc() の SqpMpc。
記号 | 読み方 | 何の数か
x | 未来の状態 | 勢い6+位置向き6+関節12 = 24
u | 未来の入力 | 地面反力12+関節速さ12 = 24。トルクは無い
ℓ | 途中の罰（コスト） | 目標から外れるほど大きい
f | 状態がどう進むかのモデル | OCS2側。未照合
x0 | 今の状態（初期値） | ③が出した24個
※ min: 罰が一番小さくなる入力列を探す。 ※ s.t.: subject to（次の式を満たせ）。 ※ HPIPM: SQPの内側で二次計画を解くライブラリ。 ※ dt=0.015: 15 msごとの区切り。

## Slide 56
05 §4.1–4.2 状態・入力とコスト
入力参照は軌道のゼロではなく、接地脚への重力補償
じっくり · docs/legged_control 00–07
56
背景
uNominal = weightCompensatingInput(info, contactFlags)。立脚数で mg を分け、遊脚力は0（OCS2側、未確認の分配）。
意図
a1で大きい Q: 位置 xx,yy=1000、高さ1500、yaw 100、roll/pitch 300、水平速度15。関節 2.5–5。R の足速度ブロックは J_b^T R_task J_b で関節速度へ写す。GRFは 10^{-3}。
記号 | 読み方 | 何の数か
h_com | 重心まわりの勢い | 並進3+回転3。質量で割ってある
q_b / q_j | 胴体の位置向き / 関節角 | 6 + 12
f_c / v_j | 地面反力 / 関節速さ | 12 + 12
Q, R | 状態ズレと入力ズレの重み | 大きいほど強く寄せる対角行列
u_wc | 体重を接地足で分けた入力 | 空中の足は0。OCS2側
※ 重力補償: 立っているだけで「押すな」と罰しないよう、mgを接地足へ分配した目標入力。 ※ J_b: 足速度と関節速度をつなぐ行列。Rの足速度ブロックを関節側へ写す。

## Slide 57
05 §4.3 制約
脚ごとに contactFlags(t)[i] で active が切り替わる
じっくり · docs/legged_control 00–07
57
名前 | 種類 | active | 式 | 次元
ZeroForce | 等式 | 遊脚 | f_c,i = 0 | 3
ZeroVelocity | 等式 | 立脚 | 足並進速度≈0。positionErrorGain=0 | 3
NormalVelocity | 等式 | 遊脚 | ż = ż_sw(t)。gain非ゼロなら z も | 1
FrictionCone | 軟制約（既定） | 立脚 | μ(Fz+Fg)−√(Fx²+Fy²+ε)≥0 | 1
selfCollision | 状態軟制約 | 常時 | リンク対距離 ≥ 0.05 m | ペア数
• μ=0.3。useHardFrictionConeConstraint は既定 false。setSurfaceNormalInWorld は未実装で例外。世界鉛直錐。地形高さは 0。
※ 立脚: 地面についている足。遊脚: 空中の足。 ※ 軟制約: 破ると罰は増えるが、解は続ける。硬制約は破ると失敗。 ※ μ: 摩擦係数。小さいと滑りやすいとみなす。 ※ ε: ゼロ割を避ける小さな数。

## Slide 58
05 §4.3 続き
遊脚zは SwingTrajectoryPlanner の spline CPG
じっくり · docs/legged_control 00–07
58
a1設定 | 値
liftOffVelocity | 0.05 m/s
touchDownVelocity | −0.1 m/s
swingHeight | 0.08 m
swingTimeScale | 0.15 s（短いswingは高さ縮小）
地形高さ | modifyReferences は 0 を渡す。不整地の真の標高は使わない
※ CPG / spline: 足を上げて下ろす高さを、短い曲線で作る。 ※ liftOff / touchDown: 離地・接地のときの上下速さ。 ※ swingHeight: 空中での上げ幅 8 cm。

## Slide 59
05 §5 Receding horizon
WBCが見るのはこの瞬間の24+24+modeだけ
じっくり · docs/legged_control 00–07
59
• NMPCスレッドは advanceMpc() でホライズン全体を解く。
• 制御スレッド: setCurrentObservation → updatePolicy → evaluatePolicy(t, x, ...) → currentObservation.input = optimizedInput。
• useFeedbackPolicy=false。評価はフィードバックゲインではなく軌道の補間。
• 未来のGRF列はvisualizationには出るが、トルク計算には使わない。
※ Receding horizon: 毎回「今から1秒」を解き直し、使った分を捨てて窓をずらす。 ※ useFeedbackPolicy=false: 状態フィードバックゲインは使わず、軌道を読むだけ。 ※ visualization: 画面表示用。制御の矢印には乗らない。

## Slide 60
05 §6 Gait結合
NMPCはmodeを最適化しない。trot の時間割
じっくり · docs/legged_control 00–07
60
0.0 – 0.3 s mode LF_RH
左前 + 右後 が接地
右前と左後は空中（力 0）
0.3 – 0.6 s mode RF_LH
右前 + 左後 が接地
左前と右後は空中
0.0 s
0.3 s 切替
0.6 s
NMPC は mode を選ばない
GaitReceiver が ModeSchedule を渡す。初期は STANCE（四脚接地）だけ
plannedMode（計画）が WBC の接地旗。推定の observation.mode とは別
README
THE GAIT AND THE GOAL ARE COMPLETELY DIFFERENT AND SEPARATED
①② の胴体目標と、この時間割は別入力
※ GaitReceiver が ModeSchedule を更新（OCS2側）。 ※ plannedMode が WBC の接地旗。推定の observation.mode とは別。 ※ 初期は STANCE（四脚）。

## Slide 61
05 §6 続き
種類の選択が、NMPC の制約と WBC の旗になる
じっくり · docs/legged_control 00–07
61
人が打つ名前 | 犬の足 | ④ NMPC | ⑤ WBC
stance（初期） | 四脚接地 | 4脚に力・摩擦 | 4脚で運動方程式
trot | 対角。0.3 s 交代 | LF_RH / RF_LH で ZeroForce 切替 | 今の対角だけ押す
flying_trot | 空中区間がある | gait.info の列（本repo未照合） | その瞬間の c に従う
• 速さ指令は種類を自動変更しない。NMPC は trot の逆相を回答できない。WBC は歩容を切り替えない。
• 同じ c を、計画はホライズン全体、実行は evaluatePolicy の今の 1 点（plannedMode）で読む。
※ ZeroForce: 遊脚の力を 0 にする等式。 ※ contactFlag_: WBC が「この足は押してよい」と見る旗。計画 mode が駆動する。

## Slide 62
05 §7–8 初期化と境界
starting() と未確認
じっくり · docs/legged_control 00–07
62
• starting() は推定1回のあと、現在状態の1点軌道を参照に入れ、initialPolicyReceived() まで advanceMpc() を回す。その後 mpcRunning_=true で100 Hzスレッドが動き出す。
• 実装事実: 状態24入力24、SQP 1回、100 Hz、摩擦は軟制約、地形高さ0、既定はFullCentroidal。
• 未確認: f(x,u) の成分式、HPIPMのQPサイズ、weightCompensatingInput の正確な分配。
• 未実装: 接触時刻の同時最適化、知覚地形、硬摩擦の既定利用。
※ starting(): 制御器が走り始めるときの初期化。 ※ 知覚地形: 地図の高さを制約に入れること。後継 legged_perceptive 側。

## Slide 63
06
WBC（全身制御）
06_WBC.md / ⑤。今の瞬間の二次計画。出力はトルク12。
63

## Slide 64
06 §1 結論
既定は WeightedWbc。出力は末尾12
じっくり · docs/legged_control 00–07
64
• 既定WBCは WeightedWbc。NMPCが出した目標状態・入力と、推定した剛体状態を入力に、現在瞬間のQPをqpOASESで解く。
• 接地旗は推定ではなく NMPC の plannedMode（人が選んだ gait の今の1点）。WBC は stance / trot を切り替えない。
• 決定変数は42次元で、コントローラが使うのは末尾12の関節トルクだけである。
• HierarchicalWbc は実装済みだが LeggedController::init は呼ばない。
※ qpOASES: 二次計画を解くライブラリ。 ※ 決定変数: ソルバが探す未知数。ここでは加速度・地面反力・トルク。 ※ init: 起動時の配線。ここで WeightedWbc だけが作られる。

## Slide 65
06 §2–3 背景と目的
READMEの「strict hierarchy」は未配線側の説明
じっくり · docs/legged_control 00–07
65
クラス | 解法 | 既定?
WeightedWbc | ハード制約 + 重み付き最小二乗。単一QP | はい
HierarchicalWbc | HoQp で null-space 階層 | いいえ
• Centroidal NMPCは慣性の縮約モデル。実機は関節トルク、摩擦、遊脚加速度、トルク飽和を同時に満たす必要がある。
• 今だけ両立する: 運動方程式、トルク上限と摩擦、立脚加速度ゼロ、NMPCの胴体加速度とGRFへの近さ、遊脚PD。
• NMPCのGRFは目標。WBCの Fc は必要ならずらし、その結果の τ を出す。
※ ハード制約: 必ず満たす式。破ったらその解は捨てる。 ※ null-space 階層: 上の優先度を守ったまま、残った自由度で下を解く。 ※ トルク飽和: モータが出せる上限。 ※ PD: 位置ズレに比例、速さズレに比例のフィードバック。

## Slide 66
06 §4 図
入るもの3つ。中で42。出るのはトルク12
じっくり · docs/legged_control 00–07
66
入 ④ の今
x* 24 と u* 24
desired 状態と押し方
入 ③ の今
rbd 36 と mode
今の姿勢で方程式を書く
⑤ WeightedWbc
未知数 42 = q̈18 + Fc12 + τ12
硬制約: 運動方程式・摩擦・トルク上限・接地足は滑らない コスト: 遊脚PD ≫ 胴体加速度 ≫ 地面反力
出 ⑥ へ
τ = 末尾 12
q̈ と Fc は内部解。指令には乗らない
→
→
→
※ 重み a1: 遊脚100、胴体1、地面反力0.01。NMPCの力は目標で、ずらしてよい。

## Slide 67
06 §4 決定変数と入出力
18+12+12=42。下流は τ だけ
じっくり · docs/legged_control 00–07
67
向き | 名前 | shape | 由来 / 使用
入 | stateDesired / inputDesired | (24,) / (24,) | NMPC optimizedState / Input
入 | rbdStateMeasured | (36,) | 推定
入 | mode / period | scalar / s | plannedMode。ベース加速度タスクの差分
出 | qpSol | (42,) | 全体
出 | torque | (12,) | 末尾12だけを指令のトルク（ff）にする
※ period: 制御周期。ベース加速度タスクで、前回との差分から加速度を作る。 ※ ff: feedforward。測ったズレではなく、計算済みトルクをそのまま足す欄。

## Slide 68
06 §5 計測側と参照側の運動学
Pinocchioの配置順が rbdState と違う
じっくり · docs/legged_control 00–07
68
• updateMeasured は推定 q,v で質量行列 M、非線形項 nle、足Jacobian J と J̇ を取る。
• ピンocchioの配置は [p(3), zyx(3), q_j(12)]。rbdState の [zyx, p, q_j] とは順序が違う。コードが入れ替える。
• updateDesired はNMPC状態から望ましい q,v を出し、centroidal運動量行列を更新する。遊脚タスクの望む足位置は、このFKから取る。
※ M: 今の質量行列（動かしにくさ）。 ※ nle: 重力など、今わかっている力。 ※ J / J̇: 足位置の変わり方とその時間変化。 ※ FK: 関節角から足の位置・速さを計算すること。

## Slide 69
06 §6.1 浮動ベース運動方程式
硬制約。18等式
じっくり · docs/legged_control 00–07
69
背景
S は関節選択（浮動6列が0、関節12が単位）。
意図
トルク上限は a1 で各関節 33.5 N·m。±τ_lim の不等式24。
記号 / タスク | 読み方 | 何を強制するか
M, q̈ | 質量行列と加速度 | 胴体6+関節12の加速度
F_c, τ | 地面反力とトルク | 未知数。外へ出すのはτ
S | 関節だけを選ぶ行列 | 浮動6列は0、関節12は1
立脚ゼロ運動 | 接地足は滑らない | 足の並進加速度=0
摩擦ピラミッド | 円錐を直線5本で内側から近似 | Fz≥0 かつ ¦Fx¦,¦Fy¦ ≤ μ Fz
※ nle: 重力・コリオリなど、今計算できる力。右辺へ移す。 ※ n_st: 今接地している足の本数。 ※ μ=0.3: NMPCの軟制約と同じ値。形は円錐ではなく線形ピラミッド。

## Slide 70
06 §6.5 遊脚PD
コスト。a1 は kp=350、kd=37
じっくり · docs/legged_control 00–07
70
背景
p*,v* はNMPC望ましいFK、p,v は実測FK。モータの位置ばねとは別。
意図
ベース加速度追従（コスト6）は、NMPC関節速度の差分から q̈_b* を復元する。接触力追従は F_c = u*[0:12]。
記号 | 読み方 | 何の数か
p, v / p*, v* | 今の足 / 欲しい足 | 実測FK と NMPC姿勢のFK
kp, kd | 位置ばねと速さダンパ | 350 と 37。モータのKp=0とは別
swingLeg 重み | 100 | 一番強い望み。空中の足を運ぶ
baseAccel 重み | 1 | 胴体加速度をNMPCに寄せる
contactForce 重み | 0.01 | 地面反力は弱く追う。ずらしてよい
※ このPDはWBCの中のコスト。モータへ出す位置ばね（Kp）とは別物。 ※ 重みが小さい接触力: NMPCの力は目標であり、方程式が厳しければずらす。

## Slide 71
06 §7 WeightedWbc のQP
失敗時のフォールバックは無い
じっくり · docs/legged_control 00–07
71
• 硬制約（EoM・トルク・摩擦・立脚ゼロ運動・遊脚ゼロ力）を qpOASES の lbA ≤ A x ≤ ubA に積む。
• コストは遊脚・ベース加速度・接触力の加重和。nWsr=20、options.setToMPC()。getPrimalSolution をそのまま返す。
• trot（立脚2・遊脚2）の目安: EoM 18 + 遊脚ゼロ力6 + 立脚ゼロ運動6 + トルク箱24 + 摩擦10 = 64行、変数42。
※ EoM: 運動方程式（Equations of Motion）。 ※ lbA≤Ax≤ubA: 等式も不等式も、上下限つきの一本の行列に積む書き方。 ※ nWsr: 内部反復の上限。 ※ フォールバック無し: 解けなくても前回トルクへ戻さない。

## Slide 72
06 §8–10 HierarchicalWbc・安全・境界
優先度は未配線側
じっくり · docs/legged_control 00–07
72
• HierarchicalWbc の優先度: 0=EoM+トルク+摩擦+立脚ゼロ運動、1=ベース加速度+遊脚、2=接触力追従。HoQp が上位の null space で下位を解く。
• LeggedController は std::make_shared<WeightedWbc>(...) だけ。
• SafetyChecker は観測ポーズの roll（getBasePose の index 5）が ±π/2 を超えたら失敗し、コントローラを止める。ピッチもトルクも見ない。
• 実装事実: 加重QP、42変数、出力τ12、μ=0.3ピラミッド。理論（README図）は階層WBC。推奨改善: 失敗時の前回トルク保持、README表記の揃え。
※ HoQp: 階層二次計画の実装クラス。 ※ roll: 左右傾。±90°を超えたら倒れたとみなして止める。 ※ 未配線: ファイルはあるが、起動コードから呼ばれない。

## Slide 73
07
関節制御とハードウェア
07_Joint_Control_and_Hardware.md。トルクをモータへ出し、センサを③へ返す。
73

## Slide 74
07 §1 結論
Kp=0、Kd=3、ff=τ_WBC。12関節同じゲイン
じっくり · docs/legged_control 00–07
74
• 低レベルは関節空間のハイブリッド指令である。WBCトルクを feedforward にし、位置ゲインは0、速度ゲインは3である。
• Gazeboでは同じ式をプラグイン内で計算し、実機ではUnitree LowLevel コマンドとしてモータ側PDへ渡す。
• 12関節すべてが同じゲインである。
※ ハイブリッド指令: 目標角・目標速さ・位置ゲイン・速度ゲイン・トルクの5つ。 ※ feedforward: 計算済みトルクを、測ったズレと独立に足す。 ※ LowLevel: Unitreeモータが受け取る低レベルコマンド。

## Slide 75
07 §2.1–2.2 背景と目的
高い関節PDはWBCの力制御と喧嘩する
じっくり · docs/legged_control 00–07
75
• 全身QPのトルクだけを開ループで流すと、接触衝撃とモデル誤差で関節が暴れる。
• 本スタックは「低ゲインPD + トルクFF」で衝撃を抑えつつ、力はWBCに任せる。READMEもその意図を書いている。
• τ_WBC をモータの主トルクにする。NMPCの q_j*, q̇_j* を弱い速度フィードバックの目標にする。位置フィードバックは既定で切る。
※ 開ループ: 測った角度で戻さないこと。 ※ PD: 位置ズレ×Kp + 速さズレ×Kd。 ※ FF: feedforward（計算済みトルク）。

## Slide 76
07 §2.3 指令の組み立て
Kp は0なので第2項は消える。ユーザー原稿の「主にKd」は実装事実
じっくり · docs/legged_control 00–07
76
背景
posDes = getJointAngles(optimizedState)、velDes = getJointVelocities(optimizedInput)、torque = x_wbc.tail(12)。
意図
setCommand の引数順は (q*, dq*, Kp, Kd, ff)。流れるデータは関節あたり5スカラー、全体60。
記号 | 読み方 | 何の数か
τ_WBC / τ_cmd | ⑤が出したトルク / モータへ出すトルク | 12個。単位 N·m
q*, q̇* / q, q̇ | 目標の角と速さ / 測った角と速さ | 目標はNMPCの「今」から抜く
Kp, Kd | 位置ばねと速さダンパ | 0 と 3。12関節同じ
未接続時 実機 | 指令が来なければダンピングだけ | ff=0, q̇*=0, Kd=3 に戻す
※ setCommand の引数順は (q*, dq*, Kp, Kd, ff)。全体 5×12=60 個。 ※ 位置ばね0: ⑤の力を打ち消さない。速さダンパ3: 接地衝撃だけ抑える。

## Slide 77
07 §3.2 実機 UnitreeHW
500 Hz で read → update → write
じっくり · docs/legged_control 00–07
77
LowCmd フィールド | 中身
q / dq | posDes_ / velDes_
Kp / Kd | kp_（既定0） / kd_（既定3）
tau | ff_（WBCトルク）
その後 | Safety::PositionLimit と PowerProtect（a1 は power_limit: 4）。UDP送信
read() | モータの角・速さ・推定トルク、IMU、足力。脚順は関節名で対応
※ LowCmd: 実機へ送る1周期分のモータ指令。 ※ PowerProtect: 電力上限。a1は power_limit: 4。 ※ FR/FL/RR/RL: Unitree側の脚名。制御側の LF/LH/RF/RH とは並べ方が違う。

## Slide 78
07 §3.3–3.4 Gazebo と閉ループ
同じ式。delay 既定 9 ms
じっくり · docs/legged_control 00–07
78
• writeSim は指令を delay FIFO に入れ、取り出した指令で τ = Kp(q*−q)+Kd(q̇*−q̇)+τ_ff を計算する。既定では τ=τ_WBC+3(q̇*−q̇)。
• IMUはリンクのWorld姿勢と相対加速度から作り、接触は ContactManager。名前は LF_FOOT, LH_FOOT, RF_FOOT, RH_FOOT。
• モータ（またはGazebo）が次周期の q, q̇、IMU、接地を返し、ブロック③へ戻る。
• 植物側の次元は浮動ベース6 + 関節12。制御が直接書くのは関節12だけ。
• 実装事実: Kp=0, Kd=3 固定。ロボット別チューニングは無い。未実装: 電流ループやモータ慣性補償の明示モデル。
※ FIFO: 先に入れた指令を、9 ms 遅らせて出す待ち行列。 ※ 植物: 制御される側（ロボット本体）。 ※ 浮動ベース6: 胴体の位置3+向き3。モータは関節12しか書けない。

## Slide 79
08
会話論点カバレッジ
08_Conversation_Coverage_Map.md。本文の正本は各章。
79

## Slide 80
08
質問がどの章へ入ったか
じっくり · docs/legged_control 00–07
80
ID | 質問 | 統合先
Q1 | データ流れを、サイズ付きで整理する | 02。周期は01。変数表はA
Q2 | 各ブロックの背景・目的・数式・ロジック | ①② 03、③ 04、④ 05、⑤ 06、⑥⑦ 07
Q3 | 速習PPTとじっくりPPT | 本スライド。構成はノート 00–07
• ユーザー原文は analysis-logs/00_user_chat_prompts.md に変更せず置いた。
※ 監査表: 会話の質問が、どの章に書いたかの対応表。本文の正本は各章。 ※ 付録A: 変数の完全一覧。