## Slide 1
Quadruped-PyMPC / Markdown 要約 · 図と式で速習
本文を、図と式だけに縮める
これは 01 / 02 の再録ではない。 Markdown 各章の結論を、絵と式で速習する。
要約 / 正本: docs/qpympc-study / 01・02 は別ファイル（残置） 口頭 45–70 分。記号は表を見る。覚えなくてよい。

## Slide 2
このデッキ
1本の矢印。箱は5つ
要点 人の速さ → リズム → 押し方 → 回す力 → 次の体。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
2
03
人が速さだけ言う
行き先は言わない
>
04+05
いつ・どこへ足を置く
リズムと着地点
>
07+09
どれだけ押すか
未来を解いて今の1発
>
10
関節を回す
12個のトルク
>
11
物体が1歩進む
次の位置と速さが戻る
※ トルク=関節を回す力。押し方=足が地面を押す力（目標）。物体=シミュレータ上の犬。

## Slide 3
00 要約
資料は何を教えるか
要点 速度指令から12トルクまでの閉ループ。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
3
背景 なぜこの問題があるか
• 胴体は浮いている。地面とは足先だけで力をやり取りする。
• 4脚を同時につけたままでは速く歩けない。
意図 何を達成したいか
• 速さ指令を、12個の回す力へ翻訳する。
• 標準の一本道と、オフの枝を分ける。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 入口は周回プログラム。計算はコントローラ。物体はシミュレータ。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 速さ → 接地表 → 押す力 → 回す力 → 次の体 → また速さ。
※ 閉ループ=出して、結果が戻り、また出す。標準=この資料が追う一本道。

## Slide 4
02 要約
2つの時計
要点 速い時計が体を動かし、遅い時計が押し方を考え直す。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
4
秒間500回
足のリズムを進める。
回す力を出す。
物体を 0.002 秒進める。
秒間100回
未来 0.24 秒の押し方を解く。
5回に1回だけ。
間は直前の押し方。
画面だけ
絵は壁時計で秒間約30回。
実際の地面の力はここ。
足の切替には使わない。
※ Hz=1秒あたりの回数。0.24秒=予測の長さ（12コマ×0.02秒）。

## Slide 5
02 要約
意味が変わる場所
要点 矢印の途中で、速さ・表・力・回す力が入れ替わる。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
5
人
速さ
m/s
>
リズム
0 か 1 の表
いつ押してよいか
>
未来計算
押す力
ニュートン
>
実行
回す力
N·m
>
物体
次の体
位置と速さ
※ 同じ「力」でも、欲しい押し方と、地面が返した実力は別物。

## Slide 6
03 要約 式
正面の速さを、地図向きへ回す
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
6
背景
人の「前へ」は地図の北ではなく、ロボットの正面である。
意図
計画が使う地図向きへ、同じ速さを翻訳する。行き先の位置は作らない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
v^H | 人が言った前後・横の速さ | キーまたは最初の値
ψ | いまどちらを向いているか | 物体の今の向き
R_z(ψ) | その向きで座標を回す道具 | 鼻先の前 → 地図の前後
v^W | 地図から見た欲しい速さ | 次の箱が読む
※ H=正面。W=地図。xy の行き先目標はゼロ。速さだけ追う。

## Slide 7
03 要約
指令の絵
要点 人が渡すのは速さだけ。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
7
入る
正面の速さ。
その場の旋回速さ。
中で
地図向きへ回す。
安全のため少し抑える。
着地点のあと、傾きで回す。
出る
目標のまとめ。
床の行き先はゼロ。
高さは決まった値。
※ 着地点の計算は、傾きで回す前の水平速さを使う。順番を逆にしない。

## Slide 8
04 要約 式
時計を進め、地面にいる割合で切る
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
8
背景
いつ押してよいかを、力の計算より先に決める。
意図
時間だけから 0/1 を切り、短い未来の表も同じ規則で作る。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
φ | 1歩のどのあたりか。0が始まり、1で一周 | 前の周回の値
f | 1秒に何歩サイクルか。標準 1.35 | 設定。今日は固定
Δt | 0.002 秒 | 速い時計
d | 地面にいる割合。標準 0.74 | 0.5より大きいので4脚が重なる
c | 1=押してよい、0=空中 | 力の計算はこれを変えられない
※ 対角歩き=左前と右後が組。mod 1=一周したら0に戻す。

## Slide 9
04 要約
対角歩きの絵
要点 切替の前後に、4脚が同時に地面にいる時間がある。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
9
組A
左前 と 右後。
ずれ 0.5。
組B
右前 と 左後。
ずれ 1.0。
重なり
地面割合 0.74。
切替の前後は4脚。
市松模様だけでは足りない。
※ 出口は 4脚×未来13列の表と、今の4つの 0/1。

## Slide 10
05 要約 式
腰の下へ、進む先とずれと左右を足す
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
10
背景
リズムは時刻だけ決める。場所が無いと、胴体が脚を追い越す。
意図
正面座標で組み、地図へ戻す。地形は見ない。届かなくても目標のまま。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
p_hip | その脚の腰の位置 | 今の体
Δp_ref | 立脚時間の半分×欲しい速さ | 傾きで回す前の速さ
Δp_err | 今の速さと欲しい速さのずれ | 大きすぎると切る
p_off | 左右へ 0.1 m | 脚が重ならないため
※ 着地点=次に足を置く候補。地形を見ない設定では、穴の縁でも目標になる。

## Slide 11
06 要約 式
押せる足の力だけが、胴体を加速する
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
11
背景
物体は12関節を持つ。予測まで関節を入れると重い。
意図
胴体と4つの足先だけの粗い模型で、短い未来を進める。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
m, I | 重さと回りにくさ | 物体の値を粗く入れる
v, ω | 進む速さと回る速さ | 予測の中の体
c_i | そのコマその足は押してよいか | リズムの表。計算しない
F_i | その足が押す力 | 計算が決める。空中でも変数としては残る
r_i | 胴体中心から足への矢印 | 足の位置 − 中心
※ 粗い模型=予測の中の体。全身の物体とは別。空中の力は加速に入れない。

## Slide 12
06 要約
2つの「体」を混ぜない
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
12
物体
シミュレータの全身。
関節12、位置19、速さ18。
実際の地面の力を作る。
粗い模型
胴体＋足先4つ。
関節は予測しない。
欲しい押し方を考えるため。
混ぜると
「ロボットが12関節を計画した」と錯覚する。
計画は押し方まで。
※ 位置19=浮いている胴体の向きの表し方で1つ多い。速さは18。

## Slide 13
07 要約 式
ずれを罰して、未来12コマを一度に決める
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
13
背景
今の1発だけでは、次の接地に間に合わない。
意図
体を目標へ寄せ、力を抑える。終わりの罰も途中と同じ重み。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
x | 胴体と足の予測 | 今の体から粗い模型で進む
x^ref | いてほしい体 | 指令の目標。床位置はゼロ
u | 足の速さと押す力 | この計算が決める
Q, R | ずれと力を何倍して罰するか | 重み関数の中。設定ファイルには無い
※ min=小さくする。k=時刻の番号。|| ||^2=ずれの2乗。別の終わり専用の重みは無い。

## Slide 14
07 要約
決めるもの / 決めないもの
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
14
決める
各足の欲しい押し方。
空中の足の運び（予測）。
胴体の短い未来。
決めない
足のリズム。
人の欲しい速さ。
12関節の角度の軌道。
失敗したとき
新しい答えを捨てる。
直前の押し方を使う。
内部をリセットする。
※ 滑らない円すいの制限は、空中の足にも残る。力を式でゼロにはしない。

## Slide 15
07 要約 式
滑らないための4本の不等式（脚ごと）
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
15
背景
水平の力が大きくなりすぎると足が滑る。
意図
摩擦の傾きの内側に力を閉じ込める。接触の 0/1 では消さない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
μ | 滑りにくさの数。標準 0.42 | 予測用。物体側の摩擦とは別
n, t | 上向きと、床に沿った向き | 粗い模型の接触
F, F_z | 押す力と、その上下成分 | 計算の入力
mg | 体重ぶんの上限 | 空中の足にもこの箱が残る
※ これは予測の中の制限。物体が本当に滑るかどうかは、別の接触計算。

## Slide 16
08 要約 式
リズムの1列を、そのコマの力学に書き込む
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
16
背景
リズムを計算に選ばせると、対角歩きが毎周壊れる。
意図
押してよい足を、既知の数として入れる。逆相は選べない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
c_{·,k} | コマ k の4脚が押してよいか | リズムの表のその列
p_k | そのコマの既知の数の束 | 先頭4つが接地
F_{i,k} | その足の押す力 | 計算が動かす数
※ 既知=最適化しない。空中の力は加速に入らないが、変数としては残る。

## Slide 17
09 要約 式
今の1発だけ残し、空中なら消す
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
17
背景
未来全部をモータに出せない。空中の力が漏れると、足が地面を探す。
意図
今接地している足の、最初のコマの押し方だけ実行へ渡す。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
F^{MPC} | 計算が出した今の押し方 | 最初のコマの後半12個
c_{i,0} | 今この瞬間、その足は地面にいてよいか | リズムの表の最初の列
F^{cmd} | 実際に使う目標の押し方 | 地面の足を回す力の入口
※ 掛け算で0にすると消える。5回に1回だけ解き、間は直前の目標を使う。

## Slide 18
09 要約
押し方は3段ある。足さない
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
18
計算の中
空中の足の力も残り得る。
式でゼロにはしない。
実行へ渡すとき
今の接地 0/1 を掛ける。
空中は0。
物体の中
地面が返す実力。
目標を代入していない。
※ 実験の列を分ける。欲しい力と実力を足すと、成功の意味が消える。

## Slide 19
10 要約 式
押す力を、関節を回す力へ写す
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
19
背景
モータは足先ではなく関節にある。
意図
全脚に先に書き、空中の足だけ別の式で上書きする。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
F^{cmd} | 今使う目標の押し方。空中は0 | 前の箱の出口
J | 関節が動くと足先がどう動くか | 今の姿勢から物体が計算
τ | その脚3つの回す力 | そのあと受動力を引く
※ J=足先の動きやすさ。T=行と列の入れ替え。-=力の向きの符号。

## Slide 20
10 要約 式
空中の足は、ずれを戻す力で上書きする
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
20
背景
空中の足は押せない。次の着地点へ運ぶ仕事だけする。
意図
欲しい軌道との位置・速さのずれに比例して戻す。同じ戻しが2回足される。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
p, p_d | 今の足先と、いてほしい足先 | 始点=上げた位置。終点=着地点
K_p, K_d | 位置のずれ、速さのずれの強さ | 標準 500 と 10
p̈ | 足先に出したい加速度 | 回す力へ写して上書き
※ 2回足す=同じ比例・微分が二重。関節角の目標は計算するが、物体には足さない。

## Slide 21
10 要約
切替の絵
要点 同じ 0/1 で、作り方を変える。
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
21
全脚
押す力→回す力
先に書く
>
空中だけ
ずれ戻しで上書き
接地が0の足
>
全脚
受動力を引く
摩擦など
>
次
大きさを切る
11へ
※ 切替はリズムの今の 0/1。実際に地面に触れたかは使わない。

## Slide 22
11 要約 式
定格の9割で切り、物体を1歩進める
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
22
背景
定格超えは模型の外。欲しい押し方を地面へ書くと、物体が嘘をつく。
意図
切ってから12個の入れ物へ入れ、時間を1コマ進める。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
τ | 切る前の12個の回す力 | 立脚と遊脚の出口
τ_lim | 出せると書いてある上限 | 物体の説明ファイル
q, q+ | 今の体と次の体 | 位置は19個
※ clip=はみ出しを上限へ戻す。step=物理を1コマ進める計算。

## Slide 23
11 要約
3つの力の絵
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
23
欲しい力（計算）
未来計算の最初の答え。
空中の分も残り得る。
使う力（指令）
今の接地を掛けたもの。
地面の足の回す力の目標。
実力（物体）
地面が返した力。
切替にも制御にも使わない。
※ 実力の表示は画面用。壁時計で秒間約30回。

## Slide 24
01 要約 式
物体の中では、回す力と接触力で体が加速する
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
24
背景
胴体を直接押すモータは無い。接触力は指令ではない。
意図
12個の回す力を入れ、物体が接触力と次の体を求める。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
M, h | 重さの行列と、重力などの項 | 今の体から物体が組む
τ | 12個の回す力 | 切ったあとの指令
λ | 接触力（実力） | 物体の接触計算
※ 欲しい押し方をこの式の λ へ代入してはいない。

## Slide 25
12 要約 式
足跡の間隔は、速さ割る歩の回数
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
25
背景
足が地面に固定されているあいだ、胴体は前へ進む。
意図
歩の回数を固定したまま速さだけ上げると、間隔が伸び、空中の移動が厳しくなる。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
v | 欲しい水平速さ | 人の指令
f | 1秒の歩サイクル。標準 1.35 で固定 | 設定。候補比較はオフ
L | 足跡と足跡の間隔 | 脚を何メートル前へ出すか、ではない
※ 候補 [1.4, 2.0, 2.4] は目標速さを決めない。標準では使わない。

## Slide 26
13 要約 式（理論）
着地点は、3つの条件を同時に満たす必要がある
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
26
背景
地形上よく見えても届かない。届いても時間切れになる。
意図
3条件の重なりは理論上の必要条件。標準コードにこの判定は無い。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
p_td | 次の着地点 | 腰の下の候補。無修正
S_terrain | 穴でなく立てる場所 | 高さ地図が要る。標準には無い
R_leg | 脚が届く場所 | 判定関数は無い
R_time | 残り空中時間で届く場所 | 歩の速さと地面割合に依存
※ 理論=式の話。実装事実ではない。平地の評価は平坦な場面を明示する。

## Slide 27
14–15 要約
触る順と、自動化の有無
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
27
先に触る
欲しい速さの上限。
歩き方、歩の回数、地面割合。
高さ・速さ・押し方の罰。
あと
足位置の罰、予測の長さ。
オフの制限はオフのまま見る。
自動ではない
罰の数を外側で探すループは無い。
別の探し方の予測制御とは別物。
※ 一度に動かす束は1つ。質量や定格は仕様であり、いじらない。

## Slide 28
16 要約
標準で切ってある枝
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
28
見る
地形適応
オフ
>
歩周波数の候補
オフ
着地点も再計算しない
>
関節のばね
コメントアウト
標準は回す力だけ
>
別の予測制御
オフ
普通の一本道だけ
※ 名前がある機能でも、標準の道には無い。16 の表が正本。

## Slide 29
02 出口
5問。答えは次
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
29
• 人は行き先と速さのどちらを出すか。
• 対角歩きのリズムを決めるのは誰か。
• 未来計算が決めるもの / 決めないものは何か。
• 地面の足と空中の足の回す力は、どう作るか。
• 欲しい押し方と、地面が返した力の違いは何か。
※ 答えの正本は本文 02 の最終確認。

## Slide 30
02 出口
答え（本文の事実）
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
30
問 | 答え
入力 | 正面の速さと旋回速さ。行き先ではない
リズム | 足のリズムの箱。未来計算は変えない
未来計算 | 押し方と足運び。リズム・行き先・関節角は決めない
回す力 | 押す力を写して先に書き、空中だけずれ戻しで上書き
2つの力 | 欲しい押し方と、物体が接触で作った実力

## Slide 31
次
本文へ戻る場所
要約速習 · 図と式 · 速さから12トルク
31
矢印の型
02 の境界表。
変数は付録 A。
式の定義
各章本文。
場所は付録 B。
旧い01・02
見出し転写の長い方。
この要約とは別ファイル。
※ 食い違いがあればコードが正。本文を直し、スライドを再生成する。