## Slide 1
Quadruped-PyMPC / Markdown と同じ区切り
最短理解: 速さ指令から12トルクまで
構成は 00_README §6.1 と同じ。 00 → 02 → 03 → 04 → 07 → 09 → 10 → 11。
教育用 / 構成は docs/qpympc-study の見出し順 / コード: external/Quadruped-PyMPC + gym-quadruped 1.1.5 対象: 四足MPCが初めての大学院生。口頭 60–90 分。

## Slide 2
使い方
スライドの見出しは、Markdown の見出しである
要点 独自の章立てはしない。知らない語は、本文か下部の※を見る。覚えなくてよい。
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
2
※ Markdown=この資料の本文ファイル。※ 略語は初出で日本語にし、下の※でも繰り返す。
今日の順
00 入口。
02 全体の矢印。
03 人が出す速さ。
04 足のリズム。
07/09 未来の押し方。
10 関節を回す力。
11 シミュレータの犬。
各章の先頭
背景: なぜこの問題があるか。
意図: 何を達成したいか。
アーキ: どこに置き、何と繋ぐか。
流れ: 何が入り、何が出るか。
読まない章
01 物体、05 着地点、06 粗い模型は深掘り。
オフの機能の中は 16。

## Slide 3
00 00_README.md
入口。資料群の目的と経路
正本は本文。スライドは口頭。
3

## Slide 4
00
1. 目的
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
4
背景 なぜこの問題があるか
• 四足は浮遊胴体で、接触が切り替わる。
• フラグが多く、標準の道を見失いやすい。
意図 何を達成したいか
• 速度指令から12トルクまでの閉ループを教える。
• 実装事実・理論・推奨・未確認を分ける。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• ノートは docs/qpympc-study。
• 入口コードは simulation.py → compute_actions。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 人の速さ → 足のリズム → 未来の押し方 → 回す力 → シミュレータの犬。
• 戻りは次の位置と速さ。
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。

## Slide 5
00
4. 記述の区別
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
5
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
区分 | 意味 | 置き場
実装事実 | 今のコードにある処理 | 各本文
理論 | 実装を説明する式 | 各本文。索引は B
推奨改善 | コードに無い案 | 「推奨改善」と書く
未確認 | 公開コードでは確定できない | F

## Slide 6
00
6.1 最短理解
要点 今日進む矢印は、この1本だけ。
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
6
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
03
人が速さだけ言う
目的地ではない
>
04
足のリズム
いつ地面にいてよいか
>
07/09
未来の押し方
今使う力だけ残す
>
10
関節を回す力
12個のトルク
>
11
シミュレータの犬
次の体が戻る
• 全体の矢印の正本は 02。
• 今日の各ページ見出しは、その番号の本文見出しである。

## Slide 7
00
9. 概念図 / 10. 座標系
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
7
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
指令
欲しい速さ
正面 → 地図
>
計画
いつ・どこ・どれだけ押す
リズムと押し方
>
実行
押す力 → 回す力
ニュートン → トルク
>
物体
次の位置と速さ
19個と18個の数
• 地図座標=床に固定。正面座標=ロボットの鼻先。胴体座標=ロボットに張り付いた軸。
• 旋回角（ヨー）だけ残した正面を Heading と呼ぶ。記号の表は付録 A。

## Slide 8
02 02_System_Architecture_and_Dataflow.md
閉ループの境界と実行順
本章が、指令から次周期 Feedback までの正本。
8

## Slide 9
02
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
9
背景 なぜこの問題があるか
• 箱の名前だけだと、矢印の単位が崩れる。
• 同じ「力」でも目標と実力が混ざる。
意図 何を達成したいか
• 22段の境界と周期を固定する。
• 最終確認10問の答えを1か所に置く。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 1回のシミュレーション周回。
• コントローラ=トルクを計算する側。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 速さ → 今の体 → 足のリズム → 着地点 → 目標 → 押し方 → 回す力 → 切る → 物体を1歩進める。
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。

## Slide 10
02
2. 全体フロー（実行順）
要点 番号は意味。矢印はコード上の前後。
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
10
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
塊 | 何をするか | 次へ渡すもの（日本語）
指令 | 人の速さを地図向きへ回す | 欲しい前進・旋回の速さ
状態 | 今の体を読む。速さを少し抑える | 今の位置・速さ・足
リズムと足 | いつ接地か、次にどこへ足を置くか | 接地の表と着地点の候補
計画 | 未来の押し方を解き、今の1発だけ残す | 今使う押す力
実行 | 押す力を回す力にし、大きさを切る | 12個のトルクと次の体
戻り | 次の周回で体を読み直す | 位置19個・速さ18個。実力は画面用

## Slide 11
02
5. 処理周期
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
11
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
速い時計 秒間500回
物体を1歩進める。
足のリズムを進める。
回す力を出す。1回 0.002 秒。
遅い時計 秒間100回
未来の押し方を解き直す。
5回に1回だけ。
間の4回は直前の押し方。
画面
絵は壁時計で秒間約30回。
実際の地面の力はここだけ。
足の切替には使わない。

## Slide 12
03 03_User_Command_and_Reference_Generation.md
人は目的地ではなく速さを言う
正面の速さと、その場の旋回速さを、地図向きの目標へ翻訳する。
12

## Slide 13
03
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
13
背景 なぜこの問題があるか
• 人の「前へ」は地図の北ではない。
• 行き先の位置へ引っ張ると、速さ指令と喧嘩する。
意図 何を達成したいか
• 速さ指令を、計画が読める目標のまとめにする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 速さはシミュレーションが覚える。向きを回す箱がある。
• 目標のまとめは全身インタフェースが組む。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 正面の速さ → 地図の速さ。安全のため少し抑える。
• 着地点のあと、傾きで回す。水平の行き先目標はゼロ。
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。

## Slide 14
03
2. 指令の2経路 / 3. 座標変換
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
14
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
前の出口
キーまたは最初の速さ
このページ
正面を地図向きへ回す
次の入口
計画が読む欲しい速さ
この箱は、正面の速さを受け取り、地図向きの目標まとめを計画へ渡す。

## Slide 15
03 3. 座標変換
正面の速さを、地図座標へ回す
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
15
背景
人の「前へ」は、地図の北ではなくロボットの正面である。
意図
計画が使う地図向きへ、同じ速さを翻訳する。行き先の位置は作らない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
v^H | 人が言った前後・横の速さ | キーまたは最初の値。単位は m/s
ψ | いまどちらを向いているか（旋回角） | 物体の今の向き。単位はラジアン
R_z(ψ) | その向きで座標を回す道具 | 鼻先の「前」を地図の前後へ移す
v^W | 地図から見た欲しい速さ | 次の箱（速さ抑制・着地点）が読む
※ v=速さ。H=正面。W=地図。ψ=その場の左向き。xy=床の上の位置（目標はゼロのまま）。

## Slide 16
03
4. Velocity Modulator / 5. 地形回転と参照状態
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
16
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
• 速さ抑制は標準で入る。滑りやすいとき、欲しい速さを少し小さくする。
• 着地点を計算するときは、傾きで回す前の水平速さを使う。
• 傾き（左右・前後）で速さを回すのは、着地点を決めたあと。
• 欲しい高さは決まった値。床の上の行き先目標はゼロ。速さだけ追う。

## Slide 17
04 04_Gait_Generator_and_Contact_Schedule.md
接地の予定は、MPCより先に決まる
対角歩きのリズムは、押し方の計算が選ぶ答えではない。
17

## Slide 18
04
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
18
背景 なぜこの問題があるか
• 4脚を同時につけたままでは速く歩けない。
• いつ接地かを押し方の計算に選ばせると、リズムが毎周変わる。
意図 何を達成したいか
• 今と、短い未来の「押してよい足」を先に固定する。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• リズムを進める箱がある。
• 1回進めたときの接地フラグは捨て、表を別に切る。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 出口は、未来の接地表と、今の4脚の 0/1。
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。

## Slide 19
04 2. Gaitパラメータ
時計を進め、地面にいる時間の割合より小さければ接地する
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
19
背景
いつ押してよいかを、力の計算より先に決める必要がある。
意図
時間だけから接地 0/1 を切り、同じ規則で短い未来の表も作る。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
φ_i | その脚が1歩のどのあたりか。0が始まり、1で一周 | 前の周回の値。最初は脚ごとのずれ
f | 1秒に何歩サイクルか。標準は 1.35 | 設定ファイル。今日は固定
Δt | 時計を進める幅。0.002 秒 | 速い時計（秒間500回）
d | 1歩のうち地面にいる割合。標準 0.74 | 0.5より大きいので、切替の前後に4脚が重なる
c_i | 1=押してよい（立脚）、0=空中（遊脚） | 押し方の計算はこれを変えられない
※ i=脚の番号。mod 1=一周したら0に戻す。1( )=中が正しければ1、そうでなければ0。

## Slide 20
04
4. Trot / 5. 出力
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
20
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。
• 脚ごとの始まりのずれは、左前0.5・右前1.0・左後1.0・右後0.5。対角が組になる。
• 地面にいる割合が 0.74 なので、切替の前後に4脚が同時に地面にいる時間がある。
• この箱は時刻を受け取り、4脚×未来13列の接地表を次へ渡す。
• 歩き始め・止まり専用の別リズムは、今日の道には無い。

## Slide 21
07 07_MPC_Formulation.md
既知のリズムのもとで、押し方を最適にする
短い未来を 12 コマ、1コマ 0.02 秒。終わりの罰も途中と同じ。
21

## Slide 22
07
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
22
背景 なぜこの問題があるか
• 今の1発だけでは次の接地に間に合わない。
• 罰の重みが無いと、押す力はいくらでも大きくなる。
意図 何を達成したいか
• 体を目標へ寄せ、力を抑え、滑らない範囲に守る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 未来を解く箱がある。重みの数は設定ファイルではなく、重み関数の中。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 今の体と目標と接地表を入れる。失敗したら直前の押し方を使い、内部をリセットする。
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。

## Slide 23
07 2. 最適化問題
途中と終端で、同じ Q を使う
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
23
背景
未来を一度に考え、先頭だけ使う。終端だけ特別な Q_N は無い。
意図
ずれの2乗を足して最小にする。終わりの罰も途中と同じ重み。滑らない円すいの制限はいつも置く。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
x_k | コマ k の胴体と足。関節12個は入らない | 今測った体から、粗い模型で進める
x_k^ref | そのコマでいてほしい体 | 指令の章の目標まとめ。床位置の目標はゼロ
u_k | そのコマの足の速さと押す力 | この計算が決める。回す力はまだ入らない
Q, R | 体のずれと力の大きさを何倍して罰するか | 重み関数の中。設定ファイルには無い
N | 未来を何コマ見るか。12コマ | 1コマ 0.02 秒。今使うのは最初の1コマだけ
※ min=小さくする。k=時刻の番号。ref=目標。|| ||^2=ずれの2乗。Q,R=罰の重み。

## Slide 24
07
8. Solver / 9. Failure/Fallback
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
24
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。
決める
各脚の目標押し方。
遊脚の足運び（予測）。
胴体の短い未来。
決めない
Trot 位相。
人の目標速さ。
12関節の角度軌道。
失敗
status が 1 または 4。
直前の押し方を使う。
内部を reset する。

## Slide 25
09 09_MPC_Output_and_Receding_Horizon.md
未来全部は実行しない。先頭だけ使う
未来全部は使わない。空中の足の押し方は消す。
25

## Slide 26
09
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
26
背景 なぜこの問題があるか
• 未来全部をモータに出せない。
• 空中の足の押し方が残ると、足が地面を探す。
意図 何を達成したいか
• 今の1発の押し方だけ実行へ渡す。
• 空中の足は押し方を0にする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 押し方を切り出す箱がある。最適解の後半12個が押す力。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 今接地している足の押し方だけ残す。次の着地点は予測した足から。
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。

## Slide 27
09 6. 遊脚GRFの3段（正本）
先頭の押し方を切り、今の接地でマスクする
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
27
背景
未来を解く問題の中では、空中の足の力も残り得る。実行に漏れると、空中の足が押そうとする。
意図
今接地しているか（0か1）を掛けて消す。5回に1回だけ解き、間は直前の目標押し方を使う。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
F^{MPC} | 計算が出した、今の押す力 | 最適解の最初のコマの後半12個。空中の足の分も残り得る
c_{i,0} | 今この瞬間、その足は地面にいてよいか | リズムの表の最初の列。1=いてよい
F^{cmd} | 実際に使う目標の押す力 | 立脚の回す力の入口。空中の足は0
※ F=押す力（ニュートン）。cmd=実行が使う指令。i=脚。0=今この瞬間。掛け算で0にすると消える。

## Slide 28
09
7. 100 Hzと500 Hz
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
28
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。
• 押し方の計算は秒間100回。回す力と物体は秒間500回。
• 解かない4回は、直前の押す力と着地点をそのまま使う。
• 計算が出した足の速さは、空中のモータへ直接は渡さない。

## Slide 29
10 10_Stance_and_Swing_Control.md
同じフラグで、トルクの作り方を切り替える
この箱は、全身を別問題でもう一度最適化する装置ではない。
29

## Slide 30
10
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
30
背景 なぜこの問題があるか
• 地面の足は押す仕事。空中の足は次の点へ運ぶ仕事。
意図 何を達成したいか
• 目標の押す力を、関節を回す力へ写す。
• 空中の足は、位置のずれを戻す力で上書きする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 回す力を作る関数がある。切替はリズムが出した今の 0/1。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 全脚に先に「押す力→回す力」を書く。空中の足だけ書き換える。
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。

## Slide 31
10 3. 立脚制御
押す力を、関節の回転力へ移す
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
31
背景
モータは足先ではなく関節にある。同じ式を遊脚に残すと、空中の足が押し続ける。
意図
全脚に先に書き、今空中の足（接地が0）だけ上書きする。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
F^{cmd} | 今使う目標の押す力。空中は0 | 前の章の出口。単位はニュートン
J_i | 関節が動くと、その足先がどう動くか | 今の姿勢から物体が計算する
τ | その脚3つの関節を回す力 | そのあと、摩擦などの受動力を引く。単位は N·m
※ τ（タウ）=回す力。J=足先の動きやすさ。T=転置（行と列を入れ替え）。-=力の向きの符号。

## Slide 32
10
4. Swing軌道 / 5. Cartesian tracking
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
32
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。
• 空中の足の終点は、押し方計算が出した着地点。始点は足を上げた位置。
• 位置のずれを戻す力（比例＋微分）は、同じものが2回足される。
• 関節角の目標は計算するが、標準では物体へ足さない。
• 早い接地の反射や、関節だけの空中制御は、今日の道ではオフ。

## Slide 33
11 11_Joint_Torque_and_MuJoCo_Closed_Loop.md
最終出力は12トルク。実GRFは代入しない
大きさを切り、指令を並べ、物体を1歩進める。
33

## Slide 34
11
1. 結論
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
34
背景 なぜこの問題があるか
• 定格を超える指令は、模型の外の入力になる。
• 目標の押す力を地面へ直接書くと、物体が嘘をつく。
意図 何を達成したいか
• 安全側に切り、時間を1コマ進める。
• 目標の押す力と、実際の地面の力を分けて測る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 周回のプログラム。切るのは指令を並べる前。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 回す力 → 定格の0.9倍で切る → 12個の入れ物へ → 物体を1歩。実際の接触は切替に使わない。
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。

## Slide 35
11 3. Saturation / 4. MuJoCo step
定格の 0.9 倍で切り、1回だけ進める
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
35
背景
定格を超える指令はモデル外になる。接触力は Plant が作る。
意図
切るのは指令を並べる前。物体を進める計算は1回だけ。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味（覚えなくてよい） | どこから来るか
τ | 切る前の、12個の回す力 | 立脚・遊脚の出口
τ_lim | モータが出せると書いてある上限 | 物体の説明ファイル
0.9 | 上限の90%までしか出さない | 周回プログラムの実装
q, q+ | 今の体の形と、次の体の形 | 位置の数は19個
※ clip=はみ出した数を上限へ戻す。q=体の形（位置）。+=1歩あとの値。

## Slide 36
11
5. 目標GRFと実GRF
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
36
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。
記号 | 誰が作るか | 意味（覚えなくてよい）
F^{MPC} | 未来計算の最初の答え | 押したい力。空中の足の分も残り得る
F^{cmd} | 今接地している足だけ残したもの | 地面の足を回す力の目標
λ | シミュレータの接触計算 | 実際に地面が返した力。切替には使わない。画面用

## Slide 37
02
6. 最終確認
要点 口頭で答える。答えは次ページ。正本は 02 §6。
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
37
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
• 人は目的地と速さのどちらを入力するか。
• Trot 位相を決めるのは誰か。
• MPC が決めるもの / 決めないものは何か。
• 立脚トルクと遊脚トルクは、どう作るか。
• F^{MPC} と λ の違いは何か。

## Slide 38
02
6. 最終確認（答え）
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
38
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
問 | 答え（実装事実）
入力 | 正面の速さと、その場の旋回速さ。行き先ではない
リズム | 足のリズムの箱が決める。押し方の計算は変えない
未来計算 | 押す力と足の運び。リズム・行き先・12関節角は決めない
地面 / 空中 | 押す力を回す力へ写して先に書き、空中の足だけずれ戻しで上書き
目標の力と実力 | 計算が欲しい押し方と、シミュレータが接触で作った力

## Slide 39
00
6.2 次は理論理解（深掘り）
要点 残りの Markdown を、見出し順に追う。
速習 · 00 §6.1 最短理解のファイル順
39
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
理論経路
01 物体 → 06 粗い模型。
07 未来の問題 → 08 リズムの入れ方。
09 今の1発 → 10 回す力。
深掘りスライド
00–19 の見出し順。
長い方のパワポ
本文
各章の同じ見出し。
変数の表は付録 A。式の場所は付録 B。