## Slide 1
Quadruped-PyMPC / Markdown と同じ区切り
章も節も、Markdown と同じ順
00 → 01 → … → 19。各ページ見出しは ## と同じ。 各章の先頭に背景・意図・アーキ・データの流れ。
教育用 / 構成は docs/qpympc-study の見出し順 / コード: external/Quadruped-PyMPC + gym-quadruped 1.1.5 対象: 速習のあと。口頭 3–5 時間、または自習。

## Slide 2
使い方
独自の章立てはしない
要点 数式は背景・意図・変数説明。知らない語は下部の※。覚えなくてよい。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
2
※ 見出し番号は本文と同じ。略語は初出で日本語にし、※で繰り返す。
順序 | ファイル | このデッキでの役割
00 | 00_README.md | 目的、区別、経路、概念図
01–11 | Plant → 閉ループ | 理論理解 00 §6.2
12–15 | 歩幅、地形、調整、自動化 | 研究の手前
16–19 | 地図、手順、実験、収録 | コードと実験へ
A–F | 索引と訂正 | 本文へ戻る

## Slide 3
00 00_README.md
学習ガイドの入口
本文 00–19 と A–F が正本。analysis-logs は途中経過。
3

## Slide 4
00
1. 目的
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
4
背景 なぜこの問題があるか
• 制御コードとノートが分かれ、入口が必要である。
意図 何を達成したいか
• 速度指令から12トルクまでを、理論とコードで追えるようにする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• ノート: docs/qpympc-study。実行: simulation.py。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 読む順は §6。分析順は §7。実験順は §8。
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。

## Slide 5
00
2. Quadruped-PyMPC本体との関係
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
5
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
層 | 場所 | 役割
入口 | simulation/simulation.py | run_simulation()
コントローラ | quadruped_pympc/ | Gait, Foothold, MPC, トルク
Plant | gym-quadruped 1.1.5 | QuadrupedEnv、Go2 XML
上流 | iit-DLSLab/Quadruped-PyMPC | この tree は zip。git なし

## Slide 6
00
3. 対象CommitとBaseline
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
6
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
• wrapper HEAD: 3adfad9。PyMPC を 3adfad9 とした旧記は E §15。
• 標準の一本道: 普通の予測制御、対角歩き、1コマ 0.002 秒、押し方は秒間100回、地形は見ない、歩周波数は固定。
• Go2 は gym 同梱 XML。nq=19, nv=18, nu=12。Menagerie は実行時未ロード。
• mpc_frequency は simulation_params。mpc_params ではない（E §27）。

## Slide 7
00
4. 記述の区別
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
7
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
区分 | 意味 | 置き場
実装事実 | 現行コード | 各本文
理論 | 式と原理 | 各本文、B
推奨改善 | コードに無い案 | 推奨と明記
未確認 | 公開コードで確定できない | F

## Slide 8
00
5. 26ファイル一覧
要点 このデッキの目次でもある。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
8
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
• 01 Plant … 11 閉ループが制御の本体。
• 12–15 が速さ・地形・調整・自動化。
• 16 関数木、17 手順、18 実験、19 収録。
• A 変数、B 式、C パラメータ、D 関数、E 訂正、F 未確認。

## Slide 9
00
6. 学習経路
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
9
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
6.1 最短
03→04→07/09→10→11。
速習スライドがこの順。
6.2 理論
01→06→07→08→09→10。
この深掘りがこの順を含む。
6.3 研究
18→14→13→15。
Sampling 比較は Cost が一致しない。

## Slide 10
00
7. コード分析順序 / 8. 実験開始順序
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
10
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
• 分析: 00 → 02 → 16 → 対象章1つと対応 .py だけ。リポジトリ全体は渡さない。
• 実験: Baseline 固定。平地歩行は scene='flat' を明示（ディスク既定は perlin）。
• ログ設計は 18 §8。制御ループへ新しい if を足さない。

## Slide 11
00
9. 概念図 / 10. 座標系
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
11
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
指令
v, ψ̇
H
>
計画
c, F
混在
>
実行
τ
N·m
>
Plant
q, q̇
19, 18
• (W) world、(B) base、(H) heading。
• 22段の型は 02。記号は A。

## Slide 12
00
11. 解析ログと検証 / 12. Cursor入口 / 13. 口頭用スライド
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
12
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
• 照合証跡は analysis-logs。本文へ転記しない。
• 検証: python3 docs/qpympc-study/scripts/verify_study_docs.py
• Cursor は 00、02、16、対象章。手順の正本は 17。
• このスライドは口頭用。定義の正本は Markdown。

## Slide 13
01 01_MuJoCo_Go2_Plant_Model.md
実行時に動かす Go2
gym 同梱 XML。Menagerie は参照。同一性は未確認。
13

## Slide 14
01
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
14
背景 なぜこの問題があるか
• 制御は仮想ではなく、質量と関節と地面を持つ物体を動かす。
意図 何を達成したいか
• 実行時 XML と、MPC 内部モデルを分ける。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• gym-quadruped 1.1.5 の go2.xml。QuadrupedEnv。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 12トルク → 1回 mj_step → qpos/qvel/足/J。sensordata は読まない。
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。

## Slide 15
01
2. 自由度と状態ベクトル
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
15
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。
• nq=19（浮遊6の四元数表現 + 関節12）。nv=18。nu=12。
• 配位は qpos、速度は qvel。角速度は Base。

## Slide 16
01 3. 全身運動方程式
トルクと接触力で、全身の加速度が決まる
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
16
背景
胴体を直接押すモータは無い。接触力は指令ではなく、Plant が求める。
意図
12トルクを ctrl へ入れ、mj_step が λ と次状態を作る。MPC GRF を XML へ代入しない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
M, h | 慣性と非線形項 | MuJoCo が今の q, q̇ から組む
τ | 12関節トルク | clip 後の action
λ | 接触力 | 接触ソルバー。制御切替には使わない
S, J_c | 入力と接触の写像 | 関節と接触点
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 17
01
4. 質量と慣性 / 5. アクチュエータ / 6. 関節損失
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
17
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。
• 質量・慣性は XML リンク値。
• モータはトルク入力。gain=1, bias=0, gear=1。
• 減衰など受動損失は Plant 側。実行で qfrc_passive を引く。

## Slide 18
01
7. 足と接触 / 8. センサ / 9. 初期姿勢
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
18
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。
• Visual と Collision は別ジオメトリ。
• XML に IMU と jointpos はある。標準は sensors= を渡さず sensordata も読まない。
• モータ電気系・遅延・実機PD・足裏ゴムは含まれない。

## Slide 19
01
10. Plant境界の入出力 / 11. MPCとのモデル分担
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
19
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。
前の出口
12トルク
このページ
1回 mj_step
次の入口
qpos / qvel / 足 / J
Plant は12トルクを受け取り、次の全身状態を返す。SRBD は MPC 内部である。

## Slide 20
01
12. MJX版 / 13. 実装事実 / 理論 / 推奨 / 未確認
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
20
※ Plant=動かす物体そのもの。ここではシミュレータ上の犬。MPCの中の粗い模型とは別。
• 標準経路は通常 MuJoCo。MJX 版の接触差をこのスタックの事実とはしない（E §18）。
• Menagerie との同一性は F。

## Slide 21
01
14. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
21
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• go2.xml、quadruped_env.py、simulation.py
• 次に読む本文: 02

## Slide 22
02 02_System_Architecture_and_Dataflow.md
1ループの順番と矢印の型
関数木は 16。変数は A。
22

## Slide 23
02
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
23
背景 なぜこの問題があるか
• 呼出順と意味の番号がずれると、追跡が壊れる。
意図 何を達成したいか
• 22段の境界・周期・10問を1か所に置く。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• run_simulation → compute_actions。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 速さ→状態→VM→位相→着地点→参照→MPC→マスク→トルク→clip→mj_step。
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。

## Slide 24
02
2. 全体フロー（実行順）
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
24
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
• state_current は Velocity modulation の前。clip は action 組立の前。
• 1–2 指令、3–5 状態、6–10 リズムと足、11–14 計画、15–21 実行、22 戻り。
• start_and_stop、周波数候補、VFA、RTI、関節PDは標準に無い。

## Slide 25
02
3. 完全な境界表 / 4. 分割Mermaid
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
25
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
• 各矢印に意味・変数・shape・単位・frame・周期がある。正本は本文の表。
• 分割図は指令、計画、実行、Plant の塊。

## Slide 26
02
5. 処理周期
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
26
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
処理 | 周期 | 非更新時
mj_step / 状態 / 位相 / 着地点 / トルク | 500 Hz | 毎回更新
MPC solve | 100 Hz（% 5 == 0） | 直前の GRF と着地点
描画・実GRF表示 | 壁時計約30 Hz | 前回の geom

## Slide 27
02
6. 最終確認
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
27
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
• 10問の答えは本文 §6。速習と同じ。
• リズムは足の箱。未来計算は押し方。実力は物体。歩周波数の候補は速さを決めない。

## Slide 28
02
7. 標準実装にない上位機能
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
28
※ 境界=箱と箱のあいだで渡すデータ。周期=1秒に何回その箱が動くか。
• 目的地経路、障害物回避、速度再計画、完全な Gait 自動切替、接触時刻と着地点の同時最適。
• 足すなら境界は ref_base_lin_vel と ref_base_ang_vel（03 §7）。

## Slide 29
02
8. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
29
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• compute_actions の全引数を A と再照合
• 次に読む本文: 03

## Slide 30
03 03_User_Command_and_Reference_Generation.md
指令と ref_state
mode は定義されるが run_simulation は読まない。実種別は引数。
30

## Slide 31
03
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
31
背景 なぜこの問題があるか
• 人は目的地ではなく速さを言う。
意図 何を達成したいか
• Heading 速さを World の参照にする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• _sample_ref_vel / キー、target_base_vel、WBInterface。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• v_H → World → VM →（着地点のあと）地形回転 → ref_state。
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。

## Slide 32
03
2. 指令の2経路
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
32
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
• 初期化は _sample_ref_vel。
• キーは render 登録時だけ。
• simulation_params['mode'] は未参照。

## Slide 33
03 3. 座標変換
正面の速さを、地図座標へ回す
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
33
背景
指令はロボット正面。計画と Plant の多くは World。
意図
同じ速さを計画の座標系で渡す。位置 xy は作らない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
v^H | Heading の目標並進 | _ref_base_lin_vel_H
ψ | 今の Yaw | Plant の向き
v^W | World の目標並進 | ref_base_lin_vel
ψ̇ | 目標 Yaw 速度 | ω^ref の z
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 34
03
4. Velocity Modulator
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
34
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
• 標準 ON。速さを抑える。
• 着地点より前に掛かる。

## Slide 35
03
5. 地形回転と参照状態
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
35
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
• 着地点は地形回転前の xy 速さ。
• そのあと並進指令を地形 roll/pitch で回して ref_state へ。
• ref_position の xy は 0。

## Slide 36
03
6. 速度指令の分岐 / 7. 上位Planner追加時
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
36
※ Heading=ロボットの正面。World=床に固定した地図座標。Yaw=その場での左旋回。
• 指令種別は関数引数 base_vel_command_type。
• Planner を足すなら出口は ref_base_lin_vel と ref_base_ang_vel。

## Slide 37
03
8. 対応コード / 9. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
37
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• quadruped_env.py、wb_interface.py
• 次に読む本文: 04

## Slide 38
04 04_Gait_Generator_and_Contact_Schedule.md
位相と接地列
Trot 位相は MPC の回答ではない。
38

## Slide 39
04
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
39
背景 なぜこの問題があるか
• 接触を最適にするとリズムが壊れる。
意図 何を達成したいか
• 未来の立脚/遊脚を先に固定する。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• PeriodicGaitGenerator と compute_contact_sequence。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• f,d,φ → contact_sequence (4×13)、current_contact。
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。

## Slide 40
04 2. Gaitパラメータ
位相を進め、Duty で接地を切る
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
40
背景
リズムは時間の関数。力の最適とは別問題。
意図
各予測段 t_k にも同じ規則で 0/1 を置く。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
f | 1.35 Hz | gait_params
d | 0.74 | Duty。overlap が出る
φ_i | 位相 0〜1 | _phase_signal
offset | [0.5,1.0,1.0,0.5] | FL,FR,RL,RR
c_{i,k} | 脚 i、段 k | compute_contact_sequence
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 41
04
3. 2回の run と位相復元
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
41
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。
• run(0.002) の戻り接触は捨てる。
• 表は compute_contact_sequence。lookahead は MPC dt。

## Slide 42
04
4. Trot / 5. 出力
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
42
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。
• 対角の2脚が組。地面にいる割合 0.74 なので、切替の前後に4脚が重なる。
• 今の接地 0/1 は表の最初の列。回す力の切替もこれを読む。

## Slide 43
04
6. 速度指令との関係
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
43
※ Gait=足の上げ下ろしリズム。Trot=対角の2脚が組。立脚=地面で押してよい足。遊脚=空中の足。
• 標準は、人の速さが変わっても歩の速さも地面にいる割合も固定。
• 歩周波数の候補比較は 12 章。標準ではオフ。

## Slide 44
04
7. 対応コード / 8. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
44
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• periodic_gait_generator.py
• 次に読む本文: 05

## Slide 45
05 05_Foothold_Reference_and_Terrain_Adaptation.md
着地点と地形推定
標準 blind では VFA も HeightMap も走らない。
45

## Slide 46
05
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
46
背景 なぜこの問題があるか
• Gait は時刻だけ。場所は別問題。
意図 何を達成したいか
• 速度と Hip から Nominal 着地点を作る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• TerrainEstimator → FRG。VFA は非 blind。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 速さは地形回転前。制約は None。保証はしない。
※ Foothold=次に足を置く位置の候補。blind=地形を見ない設定。保証しない=届かなくても目標のまま。

## Slide 47
05
2. TerrainEstimator
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
47
※ Foothold=次に足を置く位置の候補。blind=地形を見ない設定。保証しない=届かなくても目標のまま。
• 入力の足は今の feet_pos ではなく lift_off_positions。
• update_state_and_reference の先頭。

## Slide 48
05
3. Lift-off / Touch-down更新 / 4. Nominal Footholdの入力
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
48
※ Foothold=次に足を置く位置の候補。blind=地形を見ない設定。保証しない=届かなくても目標のまま。
• 上げた位置と着いた位置を覚える。
• 目標速さは地形回転前の ref_base_lin_vel[0:2]。

## Slide 49
05 5. Nominal Foothold
腰の下へ、先送りと速さずれと左右ずらしを足す
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
49
背景
速さ方向へ足を出さないと、胴体が脚を追い越す。
意図
Heading で組み、World へ戻す。z は lift-off。地形安全とは言わない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
Δp_ref | T_st/2 × v_H^ref | vel_offset。速さは回転前
Δp_err | √(h/g)(平均−目標) | クリップあり
p_offset | 左右 0.1 m | hip_offset
p_foot^ref | 着地点候補 | ref_foot_*
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 50
05
6. ReferenceとOptimizationの違い
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
50
※ Foothold=次に足を置く位置の候補。blind=地形を見ない設定。保証しない=届かなくても目標のまま。
• MPC は足位置 Cost で寄せる。use_foothold_optimization は標準 ON。
• 箱制約 use_foothold_constraints は標準 OFF。地形集合の保証ではない。

## Slide 51
05
7. 地形適応
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
51
※ Foothold=次に足を置く位置の候補。blind=地形を見ない設定。保証しない=届かなくても目標のまま。
• blind / height / vfa。既定 blind。
• vfa は未公開 virall に依存。3集合の交差は 13。

## Slide 52
05
8. 対応コード / 9. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
52
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• foothold_reference_generator.py、terrain_estimator.py
• 次に読む本文: 06

## Slide 53
06 06_Centroidal_SRBD_Model.md
MPC 内部の簡略体
Plant は MuJoCo 全身。予測は胴体と4足作用点。
53

## Slide 54
06
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
54
背景 なぜこの問題があるか
• 12関節を 0.24 s 予測すると重い。
意図 何を達成したいか
• 並進と回転の簡略力学で押し方を考える。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• centroidal_model_nominal。nx=30, nu=24, np=29。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• x,u,p → 次の x。c_i は p[0:4]。s は常に 0。
※ SRBD=胴体と4つの足先だけにした粗い予測模型。Plant（全身）とは別物。

## Slide 55
06
2. 状態
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
55
※ SRBD=胴体と4つの足先だけにした粗い予測模型。Plant（全身）とは別物。
• 見た目24（p,v,Θ,ω,足4）。acados 上は積分込み30。
• 積分補償は標準 OFF。omega 積分記号は states に未接続。

## Slide 56
06
3. 入力 / 4. 固定パラメータ
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
56
※ SRBD=胴体と4つの足先だけにした粗い予測模型。Plant（全身）とは別物。
• u は足速度12 + GRF12。
• p は接触、摩擦、近接、Yaw、外力、慣性、質量。最適化しない。

## Slide 57
06 5. 並進運動
押せる脚の力だけが、重心を加速する
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
57
背景
浮遊胴体に直接モータは無い。力は足作用点から入る。
意図
c_i=0 の力は胴体予測に入れない。F_ext は標準 0。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
m | 質量。標準 15.019 | p[28]
c_i | その段その脚の接地 | p[0:4]。04 が決める
F_i | その脚の押し方 | u の後半。遊脚でも変数
F_ext | 外力 | 標準 0。Wrapper は未渡し
g | 重力 | [0,0,−gravity_constant]
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 58
06
6. 回転運動 / 7. 足位置運動
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
58
※ SRBD=胴体と4つの足先だけにした粗い予測模型。Plant（全身）とは別物。
• Iω̇ は c_i (r_i × F_i) と外モーメント。ω は Base。
• 遊脚の足は入力の足速度で動く。立脚足は地面側。

## Slide 59
06
8. 省略しているもの
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
59
※ SRBD=胴体と4つの足先だけにした粗い予測模型。Plant（全身）とは別物。
• 12関節、モータダイナミクス、実接触弾性、センサノイズ。
• 近接係数 s はコード上 1×0 で常に 0。

## Slide 60
06
9. 対応コード / 10. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
60
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• centroidal_model_nominal.py
• 次に読む本文: 07

## Slide 61
07 07_MPC_Formulation.md
OCP のコスト・制約・失敗
LINEAR_LS。終端も同じ Q。
61

## Slide 62
07
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
62
背景 なぜこの問題があるか
• 未来を一度に決めないと、今の力が場当たりになる。
意図 何を達成したいか
• 既知の状態・参照・接地列で押し方を最適にする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• Acados_NMPC_Nominal。set_weight()。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• x0,xref,p → x,u。status 1 または 4 なら前回 GRF。
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。

## Slide 63
07 2. 最適化問題
途中と終端で、同じ Q を使う
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
63
背景
重みが無いと力はいくらでも大きくなる。別の Q_N は無い（E §20）。
意図
W=blkdiag(Q,R)、W_e=Q。等式は ERK した SRBD。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
N, Δt | 12 と 0.02 s | 先は 0.24 s
Q, R | 対角重み | set_weight()
x^ref | 高さ・速さ・姿勢・着地点 | 03 と 05
f_ERK | 次状態 | 06 の力学
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 64
07
3. 参照
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
64
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。
• 基準鉛直力は体重を立脚数で割る。
• 水平位置目標は 0。

## Slide 65
07
4. 既定重み / 5. 摩擦錐
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
65
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。
• 重みの数値は本文 §4 と C。config.py には Q が無い。
• 摩擦錐は標準で全脚・全段。遊脚も残る。

## Slide 66
07
6. Foothold・安定性制約 / 7. Soft constraint
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
66
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。
• 両方とも標準 OFF。slack は標準では無い。

## Slide 67
07
8. Solver / 9. Failure/Fallback
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
67
※ MPC=未来を予測して今の押し方を決める計算。OCP=その未来何段かを一度に解く問題。
• 失敗 status ∈ {1,4}: 前回 GRF を使い reset。
• 旧「基準鉛直へ戻す」は誤り（E §21）。

## Slide 68
07
10. 対応コード / 11. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
68
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• centroidal_nmpc_nominal.py
• 次に読む本文: 08

## Slide 69
08 08_Gait_MPC_Coupling.md
接地表を力学へ入れる
Trot 位相は最適化変数ではない。
69

## Slide 70
08
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
70
背景 なぜこの問題があるか
• 位相を最適化すると Trot が壊れる。
意図 何を達成したいか
• 各段で押してよい脚を、既知パラメータにする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 段ごと solver.set(j,'p',...)。p[0:4]=c。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• c=0 の力は ẋ に入らない。位相は変数にならない。
※ 接地表=各時刻にどの足が地面にいてよいかの 0/1。パラメータ=最適化しない既知の数。

## Slide 71
08 2. 固定Schedule OCP / 3. 接触Gate
接地表の1列を、その段の力学パラメータにする
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
71
背景
遊脚力を胴体式に入れると、空中の足が胴体を押す。
意図
c を p へ書く。摩擦錐は全脚に残る。等式ゼロは置かない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
c_{·,k} | 段 k の4脚接地 | contact_sequence の列
p_k | acados パラメータ | 先頭4が接触
F_{i,k} | その脚の押し方 | 最適化変数
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 72
08
4. 足位置への接触Gate / 5. acados実装
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
72
※ 接地表=各時刻にどの足が地面にいてよいかの 0/1。パラメータ=最適化しない既知の数。
• 立脚足は動かさず、遊脚足は速度入力で動く。
• 実装は段ループで p をセットする。

## Slide 73
08
6. 遊脚GRF / 7. より明示的な推奨制約
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
73
※ 接地表=各時刻にどの足が地面にいてよいかの 0/1。パラメータ=最適化しない既知の数。
• OCP 内で遊脚 GRF を等式ゼロにはしない。3段の正本は 09 §6。
• 等式ゼロや schedule 変数化は推奨改善。

## Slide 74
08
8. Schedule不要となる別方式 / 9. 低レベルとの共有
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
74
※ 接地表=各時刻にどの足が地面にいてよいかの 0/1。パラメータ=最適化しない既知の数。
• Contact-implicit 等は未実装。
• 同じ current_contact を 10 の切替が読む。

## Slide 75
08
10. 対応コード / 11. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
75
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• centroidal_nmpc_nominal.py、PGG
• 次に読む本文: 09

## Slide 76
09 09_MPC_Output_and_Receding_Horizon.md
先頭入力と Receding
状態30、入力24。
76

## Slide 77
09
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
77
背景 なぜこの問題があるか
• 未来全部は実行できない。
意図 何を達成したいか
• 先頭だけ使い、次周期に解き直す。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• SRBDControllerInterface。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• u0 → F^{MPC} → F^{cmd}=c_0 F^{MPC}。
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。

## Slide 78
09
2. 内部解
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
78
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。
• ホライズン全体の x,u を持つ。実行するのは先頭。

## Slide 79
09
3. 求解前処理
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
79
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。
• perform_scaling は現在位置を原点へ平行移動。
• 遊脚の初期足は参照着地点へ置き換え（teleport）。
• external_wrenches はフラグ True でも標準は zeros(6,)。

## Slide 80
09 4. 先頭入力 / 6. 遊脚GRFの3段
先頭 u を切り、今の接地でマスクする
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
80
背景
遊脚の最適力が実行に漏れると、空中の足が地面を探す。
意図
OCP では残り得る。実行では 0。Plant の λ は別物。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
u_0^* | 先頭入力 24 | get(0,'u')
F^{MPC} | 後半12 | optimal_GRF
c_{i,0} | 今の接地 | 04 の先頭列
F^{cmd} | 実行目標 | 10 へ
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 81
09
5. 外部出力
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
81
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。
• 実行へ渡すのは Mask 後 GRF と Foothold。
• 足速度先頭は Swing モータへ直接は行かない。

## Slide 82
09
7. 100 Hzと500 Hz
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
82
※ Receding=未来全部は使わず、今の1段だけ使う。マスク=遊脚の押し方を0にして消すこと。
• solve は % 5 == 0。間は保持値。J と Swing 時間は毎周期の現在値。

## Slide 83
09
8. 対応コード / 9. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
83
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• srbd_controller_interface.py、centroidal_nmpc_nominal.py
• 次に読む本文: 10

## Slide 84
10 10_Stance_and_Swing_Control.md
立脚トルクと遊脚トルク
切替は current_contact。実接触ではない。
84

## Slide 85
10
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
85
背景 なぜこの問題があるか
• 立脚と遊脚を同じ式にすると、空中の足が押し続ける。
意図 何を達成したいか
• 同じフラグで作り方を切り替える。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• WBInterface。簡潔な写像であり全身 QP-WBC ではない。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• −JᵀF を先に書き、遊脚が上書き。その後 qfrc_passive。
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。

## Slide 86
10
2. 境界入出力
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
86
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。
前の出口
F^{cmd} と着地点と J
このページ
脚ごと τ
次の入口
clip
この箱は、押し方と着地点と Jacobian を受け取り、脚ごと3トルクを渡す。

## Slide 87
10 3. 立脚制御
足先の力を、関節の仕事へ写す
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
87
背景
モータは関節にある。接触力再配分の別 QP は無い。
意図
全脚に先に書き、c_{i,0}=0 の脚だけ置き換える。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
F^{cmd} | Mask 後 | nmpc_GRFs
J_i | 足先 Jacobian | feet_jac[:, qvel_idx]
τ | 脚3関節 | その後受動項を引く
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 88
10
4. Swing軌道 / 5. Cartesian tracking
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
88
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。
• 始点 lift-off、終点 nmpc_footholds、高さ 0.2×hip_height。
• Cartesian PD は2回足される。

## Slide 89
10
6. 摩擦補償 / 7. Early stance / Reflex / 8. IKと関節目標
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
89
※ トルク=関節を回す力。Jacobian=関節が動くと足先がどう動くかの割合。PD=ずれに比例して戻す。
• 全脚から qfrc_passive を引く。
• reflex は標準 OFF。
• des_joints_* は計算するが標準では Plant に足さない。

## Slide 90
10
9. 対応コード / 10. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
90
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• wb_interface.py、swing_trajectory_controller.py
• 次に読む本文: 11

## Slide 91
11 11_Joint_Torque_and_MuJoCo_Closed_Loop.md
clip、action、mj_step
実GRFは画面用。
91

## Slide 92
11
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
92
背景 なぜこの問題があるか
• MPC の力を接触へ書くと Plant が嘘をつく。
意図 何を達成したいか
• 切って1ステップ進め、目標と実力を分けて測る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• simulation.py。env.step。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• τ → 0.9 ctrlrange → action[legs_tau_idx] → mj_step。
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。

## Slide 93
11
2. Torque assembly
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
93
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。
• 各脚3成分を MuJoCo actuator index へ入れる。
• 組立は clip のあと。

## Slide 94
11 3. Saturation / 4. MuJoCo step
定格の 0.9 倍で切り、1回だけ進める
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
94
背景
定格超えはモデル外。mj_step は1回。
意図
λ はここで決まるが、Stance/Swing 切替には使わない。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
τ | 12トルク | 10 の出口
τ_lim | ctrlrange | 01 の XML
q+ | 次の配位 | 次周期の getters
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 95
11
5. 目標GRFと実GRF
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
95
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。
量 | 作り手 | 制御での役割
F^{MPC} | MPC 先頭 | マスク前
F^{cmd} | c_0 マスク | 立脚目標
λ | MuJoCo 接触 | 読まない。画面は約30 Hz

## Slide 96
11
6. PDなしで立てる理由 / 7. 関節PDの位置付け / 8. Feedback
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
96
※ clip=大きすぎる指令を上限で切る。λ（ラムダ）=シミュレータが求めた実際の地面の力。
• 胴体誤差 → F^{MPC} → F^{cmd} → τ → 接触 → 次状態。
• 関節PDは実装あり・標準無効（コメントアウト）。
• 次ループの getters が qpos/qvel を読む。

## Slide 97
11
9. 対応コード / 10. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
97
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• simulation.py、QuadrupedEnv.step
• 次に読む本文: 12

## Slide 98
12 12_Speed_Frequency_Duty_and_Stride.md
速さ・周波数・Duty・歩幅
周波数候補は目標速さを決めない。
98

## Slide 99
12
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
99
背景 なぜこの問題があるか
• 速い指令を遅い足取りのまま出すと、脚が置いていかれる。
意図 何を達成したいか
• 連成を式で見る。標準は f=1.35 固定。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• gait_params。batched は optimize_step_freq=True。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• v,f,d → L と Swing 時間。候補は着地点を再計算しない。
※ Duty=1歩のうち地面についている割合。Hz=1秒あたりの回数。L=足跡の間隔。

## Slide 100
12 2. v=fL の正しい意味
足跡間隔は、速さ割る周波数
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
100
背景
足が地面に固定されているあいだ、胴体は前へ進む。
意図
f 固定で v だけ上げると L が伸び、Swing が厳しくなる。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
v | 水平速さ | 人の指令
f | 1.35 Hz 固定（標準） | gait_params
L | 足跡間隔 | この式の出口
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 101
12
3. 5 m/s、2 Hzの例
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
101
※ Duty=1歩のうち地面についている割合。Hz=1秒あたりの回数。L=足跡の間隔。
• L=2.5 m を「脚を 2.5 m 前へ置く」と読むのは誤り（E §6）。
• 足跡間隔であり、Hip からの伸出そのものではない。

## Slide 102
12
4. StanceとSwing / 5. 定常速度と加速度
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
102
※ Duty=1歩のうち地面についている割合。Hz=1秒あたりの回数。L=足跡の間隔。
• T_st=(1/f)d、T_sw=(1/f)(1-d)。
• 定常直進の平均水平 GRF は小さくできる。脚の相対移動は残る。

## Slide 103
12
6. 周波数候補評価 / 7. 実現可能速度域
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
103
※ Duty=1歩のうち地面についている割合。Hz=1秒あたりの回数。L=足跡の間隔。
• 候補 [1.4, 2.0, 2.4]。標準 OFF。
• 評価は接触列と周波数 penalty。v^ref の決定ではない。
• 着地点は候補ごとに再計算しない（E §24）。

## Slide 104
12
8. 対応コード / 9. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
104
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• config.py、batched（標準未生成）
• 次に読む本文: 13

## Slide 105
13 13_Feasibility_on_Rough_Terrain.md
不整地の3集合（理論）
交差関数は標準に無い。
105

## Slide 106
13
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
106
背景 なぜこの問題があるか
• 着地点が地形上安全でも、届かない・間に合わないことがある。
意図 何を達成したいか
• 3条件を分けて教える。未実装だと先に言う。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 理論章。VFA は optional。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 交差を取らず、到達不能でも目標をそのまま使う。
※ 交差=3つの条件を同時に満たす場所。理論=式の話。標準コードにはこの判定が無い。

## Slide 107
13 2. 3つの集合（理論。標準未実装）
着地点は、3集合の交差に入る必要がある
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
107
背景
地図上よく見えても脚が届かない。届いても残り時間で間に合わない。
意図
これは理論上の必要条件。標準コードに積を取る関数は無い。
変数説明 （記号を覚えなくてよい。この表を見る）
記号 | 意味 | どこから来るか
p_td | 着地点 | 05 の Nominal
S_terrain | 穴でなく立てる場所 | HeightMap が要る。blind に無い
R_kin | IK が限界内 | 交差判定は未実装
R_time | 残り Swing で到達 | f と Duty に依存
※ 記号は上の表を見る。覚えなくてよい。下付きは時刻や脚の番号。

## Slide 108
13
3. 不整合の例 / 4. 対応の順序
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
108
※ 交差=3つの条件を同時に満たす場所。理論=式の話。標準コードにはこの判定が無い。
• 縁、遠すぎ、遅すぎ、支持不足。
• 先に blind の失敗を記録してから VFA を1つだけ試す。

## Slide 109
13
5. Plannerに必要な出力 / 6. Quadruped-PyMPCの範囲 / 7. 研究課題
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
109
※ 交差=3つの条件を同時に満たす場所。理論=式の話。標準コードにはこの判定が無い。
• 速度再計画と接地時刻の変更は標準に無い（02 §7）。
• このスタックの範囲は Nominal 着地点と optional VFA。

## Slide 110
13
8. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
110
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• VFA 経路は非 blind だけ
• 次に読む本文: 14

## Slide 111
14 14_MPC_and_Controller_Tuning.md
症状と調整順
質量・慣性・定格は仕様であり、本章の対象外。
111

## Slide 112
14
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
112
背景 なぜこの問題があるか
• 重みと歩容と Swing が同時に効く。
意図 何を達成したいか
• A群から始め、一度に1層だけ動かす。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• set_weight() と gait_params。索引は C。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 観察 → 1層変更 → 同じログ。目標GRFと実GRFは別列。
※ 重み=「どれを優先して罰するか」の数。層=一度に触る部品のまとまり。

## Slide 113
14
2. ユーザー調整項目
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
113
※ 重み=「どれを優先して罰するか」の数。層=一度に触る部品のまとまり。
優先 | 層 | 例
A | 運用・Gait・主要重み・Swing | 速さ上限、f、Duty、高さ/速度/GRF 重み
B | 足位置重み、Horizon、Foothold補正 | 制約フラグは標準 OFF
C | 周波数候補、積分、Reflex、関節PD | 標準 OFF または未実装
D / 外 | GRF rate は input_rates 専用。仕様値は触らない | E §22

## Slide 114
14
3. 症状からの逆引き
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
114
※ 重み=「どれを優先して罰するか」の数。層=一度に触る部品のまとまり。
• 沈む→高さ/GRF。振動→姿勢重み。遅い追従→速度と飽和。
• 遊脚振動→Swing gain。穴の縁→blind では保証なし。

## Slide 115
14
4. 推奨調整順
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
115
※ 重み=「どれを優先して罰するか」の数。層=一度に触る部品のまとまり。
• Full stance → Swing 単体 → 低速 Trot → 重み → Horizon。
• 地形は blind の失敗を先に記録。実機前の Integral/Reflex/PD は個別に。

## Slide 116
14
5. ADAS MPCとの対応
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
116
※ 重み=「どれを優先して罰するか」の数。層=一度に触る部品のまとまり。
• 車の経路MPCと、足の接触切替が追加である。対応表は本文。

## Slide 117
14
6. 対応コード / 7. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
117
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• set_weight()、config.py、C
• 次に読む本文: 15

## Slide 118
15 15_Automatic_Tuning_and_Sim_to_Real.md
自動化の ON / OFF / 未実装
Sampling の入力探索と Q,R の外側探索は別物。
118

## Slide 119
15
1. 結論
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
119
背景 なぜこの問題があるか
• フラグ名を自動化と読むと、無い機能を期待する。
意図 何を達成したいか
• 標準ONと未実装を分ける。Outer-loop は無い。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 慣性再計算と foothold opt が標準ON。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• Q,R を更新する矢印は無い。実機重みは F。
※ Outer-loop=重みそのものを外側で探すこと。標準には無い。Sampling=別の探し方のMPC。

## Slide 120
15
2. 既存の自動化（標準ON / 標準OFF / 未実装）
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
120
※ Outer-loop=重みそのものを外側で探すこと。標準には無い。Sampling=別の探し方のMPC。
標準ON
慣性の再計算。
foothold optimization。
標準OFF
周波数候補、VFA、RTI。
積分、Reflex、関節PD。
未実装
Q,R の Outer-loop。
完全な Sim-to-Real 校正。

## Slide 121
15
3. 外側のAuto-tuning（推奨改善） / 4. 自動化の順序
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
121
※ Outer-loop=重みそのものを外側で探すこと。標準には無い。Sampling=別の探し方のMPC。
• 外側探索は推奨改善。Sampling MPC の入力探索とは別。
• 先に 14 の人手順で層を決めてから、候補を1群だけ回す。

## Slide 122
15
5. Domain randomization / 6. 人が残す判断
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
122
※ Outer-loop=重みそのものを外側で探すこと。標準には無い。Sampling=別の探し方のMPC。
• 乱択は評価用の案。標準ループには無い。
• 安全判断と目標速さの上限は人が残す。

## Slide 123
15
7. Cursor確認課題
要点 詳細は Markdown の同じ見出し。ここでは入口のファイル名だけ。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
123
※ 対応コード=この章の処理が書いてあるプログラム。次の本文=このあと読む Markdown。
• config フラグを C と照合
• 次に読む本文: 16

## Slide 124
16 16_Code_Map_and_Call_Graph.md
関数の木と、切ってある枝
境界の型は 02。1行索引は D。
124

## Slide 125
16
1. 主要ファイル
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
125
背景 なぜこの問題があるか
• フラグを全部追うと、標準の道が見えない。
意図 何を達成したいか
• 標準の呼出順を1本にし、到達不能な枝を明示する。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• simulation.py → Wrapper → WB / SRBD。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 入口は run_simulation。中心は compute_actions。
※ 無効経路=フラグがオフで届かない枝。標準=この資料が追う一本道。

## Slide 126
16
1. 主要ファイル
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
126
※ 無効経路=フラグがオフで届かない枝。標準=この資料が追う一本道。
ファイル | 仕事
simulation.py | ループ、指令、clip、mj_step
quadruped_pympc_wrapper.py | compute_actions
wb_interface.py | 状態・参照、Gait/Foothold、トルク
srbd_controller_interface.py | MPC 入出力
periodic_gait_generator.py / foothold_*.py | 位相と着地点
centroidal_model / nmpc_nominal.py | SRBD と OCP
config.py | フラグ。Q はここに無い

## Slide 127
16
2. 標準経路のCall graph / 3. 理論とファイル
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
127
※ 無効経路=フラグがオフで届かない枝。標準=この資料が追う一本道。
• 02 の22段と同じ順。PGG.run の戻りは捨てる。
• 理論の式は 03–11。ファイル対応は本文 §3 と D。

## Slide 128
16
4. 標準設定で無効、または到達不能な経路
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
128
※ 無効経路=フラグがオフで届かない枝。標準=この資料が追う一本道。
• キーは render 時だけ。mode は未参照。VFA/HeightMap は blind。
• start_and_stop、周波数候補、RTI、Reflex、関節PD、別MPC type。
• DDP、積分、warm start、foothold/安定制約、非ゼロ external wrench。

## Slide 129
16
5. 注意すべき実装点 / 6. Cursor確認課題
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
129
※ 無効経路=フラグがオフで届かない枝。標準=この資料が追う一本道。
• WBInterface ≠ 全身 QP-WBC。
• 遊脚GRFの3段は 09 §6。
• ref_foot_FL_constraints は typo。

## Slide 130
17 17_Cursor_Analysis_Workflow.md
Cursor での分析手順
リポジトリ全体を毎回渡さない。
130

## Slide 131
17
1. 目的
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
131
背景 なぜこの問題があるか
• 全ファイルを渡すと、無効経路まで混ぜて説明する。
意図 何を達成したいか
• 照合の順を固定し、ログと本文を分ける。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 入口は 00、02、16、対象章、対応コード。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 結論は md。途中は analysis-logs。未確認は F。
※ Context=AIに渡す資料。ログ=照合の途中。本文へコピーしない。

## Slide 132
17
2. 最初に渡すContext
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
132
※ Context=AIに渡す資料。ログ=照合の途中。本文へコピーしない。
• 00、02、16、対象章1つ、D の対応 .py だけ。

## Slide 133
17
3. 今回有効だった分析手順
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
133
※ Context=AIに渡す資料。ログ=照合の途中。本文へコピーしない。
• Baseline → Call graph → 変数 → 式 → 制約 → Default/Optional → ログ → 修正計画 → md → 検証 → 実験。

## Slide 134
17
4. 更新規則 / 5. Git運用 / 6. 完了条件
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
134
※ Context=AIに渡す資料。ログ=照合の途中。本文へコピーしない。
• コードが正。分析フェーズでは制御コードを変えない。
• commit は依頼されたときだけ。
• 完了は本文と検証と F の残が一致すること。

## Slide 135
18 18_Experiments_and_Research_Roadmap.md
実験段階と公平比較
一度に動かす主変数は1群。
135

## Slide 136
18
1. 原則
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
136
背景 なぜこの問題があるか
• perlin のまま低速歩行を取ると、歩行と不整地が交ざる。
意図 何を達成したいか
• 再現できる Baseline を先に取る。失敗率も残す。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 段階3（低速 Trot、flat、摩擦一点、固定指令）を以降の基準にする。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 固定: HEAD、tree、config、seed、scene。変更: 1群。記録: 指令、接触、F^{cmd}、τ、転倒。
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。

## Slide 137
18
2. 実験段階
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
137
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。
• 段階1 Full stance。段階3 が Baseline 比の基準。
• ディスク既定 scene は perlin。歩行評価は flat を明示する。
• 14段階の表は本文。合格数値の根拠が無い値は書かない。

## Slide 138
18
3. 1変数群（同時変更禁止）
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
138
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。
• 速さ、Gait、重み、VFA、周波数候補、Sampling を同時に変えない。

## Slide 139
18
4. Gradient vs Sampling の公平比較
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
139
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。
• type='sampling' は Cost が nominal と一致しない。
• 同じ Q,R での比較はできない。Fair の条件は本文 §4。

## Slide 140
18
5. 評価指標 / 6. 研究候補の優先
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
140
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。
• 転倒、飽和、solver 失敗、指令誤差、目標GRFと実GRF。
• 優先は本文 §6。ログ設計の詳細は analysis-logs/21。

## Slide 141
18
7. Cursor実験プロンプト / 8. Baseline固定とログ・テスト
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
141
※ Baseline=あとから比べる基準の走り。1群=同時に変えてよい変数の束。
• 制御ループへ新しい if を足さない。
• H5 は recording_path 指定時。標準 __main__ はメモリ履歴。

## Slide 142
19 19_Conversation_Coverage_Map.md
論点から正本へ
会話の質問が、どの本文に収まったか。
142

## Slide 143
19
1. 目的
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
143
背景 なぜこの問題があるか
• 同じ論点を、別の章で別の答えにすると壊れる。
意図 何を達成したいか
• 論点→正本の対応を1か所に置く。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 本文一式。欠損は F または新しい節。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 質問 → 19 の表 → 正本章。途中経過は analysis-logs。
※ 収録=どの章にその論点の答えがあるか。欠損=まだ本文に無い問い。

## Slide 144
19
2. 論点と収録先
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
144
※ 収録=どの章にその論点の答えがあるか。欠損=まだ本文に無い問い。
• 表の正本は本文 19。スライドは写さない。
• 新しい論点は、既存章へ足すか F へ残す。

## Slide 145
19
3. 欠損確認方法 / 4. Cursor用監査プロンプト
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
145
※ 収録=どの章にその論点の答えがあるか。欠損=まだ本文に無い問い。
• 19 の表に無い問いは、未収録。
• 監査は 17 の手順で、対象章だけを開く。

## Slide 146
A appendices/A_Variable_Dictionary.md
変数の shape / 単位 / frame
閉ループ変数の横断表。
146

## Slide 147
A
注意
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
147
背景 なぜこの問題があるか
• 同じ言葉が、別の frame や周期で出てくる。
意図 何を達成したいか
• 記号を1行で固定する。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 02 の矢印が主。各章が詳細。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 変数名 → shape、単位、frame、更新周期、正本章。
※ shape=数値の並び方。frame=どの向きで測ったか。単位= m や N など。

## Slide 148
B
B_Equation_Index.md / 数式→正本章
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
148
※ 索引=式がどの章にあるか。定義は本文を見る。
• 式の定義は本文。この索引は所在だけ。
• スライドの式も、同じ本文節を指す。

## Slide 149
C
C_Parameter_Index.md / 調整パラメータ
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
149
※ Optional=標準ではオフのつまみ。Default=最初から入っている値。
• config.py と set_weight()。Q は config に無い。
• Default / Optional の区別は C と 16 §4。

## Slide 150
D
D_File_Function_Index.md / ファイル・関数1行
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
150
※ 1行索引=ファイルと関数の短い対応。呼出順は16。
• 主要 .py の1行説明。呼出順の正本は 16。

## Slide 151
E
E_Corrections_and_Clarifications.md / 旧誤りの理由
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
151
※ 旧誤り=以前の説明で間違っていた文。理由だけここ。正しい文は各本文。
• よくある旧誤り: 関節PD必須、MPCが逆相を選ぶ、遊脚GRF等式ゼロ、Q_N が別、実GRFを代入。
• 理由だけ E。正しい文は各本文。

## Slide 152
F
F_Open_Questions.md / 未確認・研究残
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
152
※ 未確認=公開コードだけでは決められないこと。実験か再照合が要る。
• 実機重み・遅延、Menagerie との同一性、external wrench フラグが True の理由。
• 実装事実は本文へ戻し、F には未確認だけ残す。

## Slide 153
00
6. 学習経路へ戻る
要点 深掘りの出口は、本文の同じ見出しである。
深掘り · 00–19 の Markdown 見出し順
153
※ 正本=いちばん正しい説明（本文）。閉ループ=出して、結果が戻り、また出す繰り返し。
コード
simulation.py の1ループ。
対象章の .py 1つ。
無効枝は 16 §4。
本文
定義は md。
途中は analysis-logs。
未確認は F。
実験
18 §1–8。
flat を明示。
列は F^{cmd} と λ を分ける。