## Slide 1
Quadruped-PyMPC / Markdown 要約 · 図と式で速習
各 Markdown を、1枚の絵と1つの式に縮める
00 から 19 まで、本文の結論だけを追う。 見出しの全節は写さない。01 / 02 は残してある。
要約 / 正本: docs/qpympc-study / 01・02 は別ファイル（残置） 自習 90–150 分。口頭なら章を選ぶ。

## Slide 2
目次
本文のファイル順。各章は要約2枚まで
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
2
章 | 一言 | このデッキの型
00–02 | 入口と矢印 | 絵
03–05 | 速さ・リズム・着地点 | 絵＋式
06–09 | 粗い模型と未来計算 | 式多め
10–11 | 回す力と物体 | 絵＋式
12–15 | 歩幅・地形・調整 | 式または絵
16–19 | 地図・手順・実験 | 絵
※ 詳細が要るときは、同じ番号の Markdown を開く。

## Slide 3
00 00_README.md
入口の要約
何を教え、何を混ぜないか。
3

## Slide 4
00
学習の3本道
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
4
最短
速さ→リズム→押し方→回す力
この速習の道
>
理論
物体→粗い模型→問題→結合
06–10
>
研究
記録→調整→地形→比較
14–18
※ 実装事実 / 理論 / 推奨 / 未確認を混ぜない。未確認は付録 F。

## Slide 5
01 01_MuJoCo_Go2_Plant_Model.md
動かす物体
実行時の犬は、教材用モデル同梱の説明ファイル。
5

## Slide 6
01
物体の絵
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
6
数
位置 19、速さ 18、指令 12。
浮いている胴体＋関節12。
入出力
入るのは切済み12トルク。
出るのは次の体と足と動きやすさ。
入っていない
モータの電気、通信遅れ。
実機のばね、足裏ゴム。
※ センサ値の配列は標準では読まない。別配布の犬モデルは実行時未ロード。

## Slide 7
02 02_System_Architecture_and_Dataflow.md
1周の順番
境界と周期の正本。
7

## Slide 8
02
5つの塊
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
8
指令
速さ
03
>
状態
今の体
get
>
リズムと足
表と着地点
04–05
>
計画
今の押し方
07–09
>
実行と物体
回す力→次の体
10–11
※ 今の体を組むのは速さ抑制の前。切るのは指令を並べる前。

## Slide 9
03 03_User_Command_and_Reference_Generation.md
人が速さだけ言う
本文の結論の要約。節は写さない。
9

## Slide 10
03
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
10
背景 なぜこの問題があるか
• 「前へ」は正面。地図の北ではない。
意図 何を達成したいか
• 正面の速さを地図向きの目標へする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 周回が覚え、向きを回す箱が翻訳する。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 正面 → 地図。着地点のあと傾き。行き先 xy はゼロ。
※ Heading=正面。Yaw=その場の旋回。

## Slide 11
04 04_Gait_Generator_and_Contact_Schedule.md
いつ押してよいかを先に決める
本文の結論の要約。節は写さない。
11

## Slide 12
04
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
12
背景 なぜこの問題があるか
• 4脚固定では速く歩けない。
意図 何を達成したいか
• 今と短い未来の 0/1 を固定する。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• リズムを進める箱。表を切る箱。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 時刻 → 接地表。力の計算は変えられない。
※ 対角歩き。地面割合 0.74 で4脚が重なる。

## Slide 13
05 05_Foothold_Reference_and_Terrain_Adaptation.md
次に足を置く候補
本文の結論の要約。節は写さない。
13

## Slide 14
05
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
14
背景 なぜこの問題があるか
• 時刻だけでは、場所が決まらない。
意図 何を達成したいか
• 腰と速さから候補を作る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 上げた位置を覚える箱。候補を足す箱。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 傾き前の速さ → 着地点。地形は見ない。
※ 保証しない。穴の縁でも目標のまま。

## Slide 15
06 06_Centroidal_SRBD_Model.md
予測の中の粗い体
本文の結論の要約。節は写さない。
15

## Slide 16
06
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
16
背景 なぜこの問題があるか
• 12関節を短時間予測すると重い。
意図 何を達成したいか
• 胴体と4足先で押し方を考える。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 粗い力学のファイル。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 体と力と既知の数 → 次の体。空中の力は加速に入らない。
※ 物体（全身）とは別。近接の係数はいつも0。

## Slide 17
07 07_MPC_Formulation.md
未来12コマを一度に決める
本文の結論の要約。節は写さない。
17

## Slide 18
07
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
18
背景 なぜこの問題があるか
• 今の1発だけでは次の接地に間に合わない。
意図 何を達成したいか
• ずれを罰し、滑らない範囲に守る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 未来を解く箱。重みは重み関数。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 今の体・目標・表 → 系列。失敗なら直前の押し方。
※ 終わりの罰も途中と同じ。別の終わり専用は無い。

## Slide 19
08 08_Gait_MPC_Coupling.md
リズムを力学の既知にする
本文の結論の要約。節は写さない。
19

## Slide 20
08
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
20
背景 なぜこの問題があるか
• リズムを計算に選ばせると歩きが壊れる。
意図 何を達成したいか
• 各コマに押してよい足を書き込む。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• コマごとの既知の数の先頭4つ。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 接地表の列 → 加速の和に掛ける。
※ 逆相は選べない。空中力の等式ゼロは無い。

## Slide 21
09 09_MPC_Output_and_Receding_Horizon.md
今の1発だけ使う
本文の結論の要約。節は写さない。
21

## Slide 22
09
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
22
背景 なぜこの問題があるか
• 未来全部はモータに出せない。
意図 何を達成したいか
• 最初のコマを切り、空中を消す。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 切り出す箱。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 系列 → 今の押し方。5回に1回だけ解く。
※ 欲しい力 / 使う力 / 実力の3段を混ぜない。

## Slide 23
10 10_Stance_and_Swing_Control.md
同じ 0/1 で回す力を切替
本文の結論の要約。節は写さない。
23

## Slide 24
10
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
24
背景 なぜこの問題があるか
• 押す仕事と運ぶ仕事は別。
意図 何を達成したいか
• 押す力を写し、空中はずれ戻し。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 回す力を作る箱。全身の再最適化ではない。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 押し方と着地点 → 脚ごと3つの回す力。
※ ずれ戻しは2回足す。実際の接触では切替ない。

## Slide 25
11 11_Joint_Torque_and_MuJoCo_Closed_Loop.md
切って、1歩進める
本文の結論の要約。節は写さない。
25

## Slide 26
11
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
26
背景 なぜこの問題があるか
• 定格超えは模型の外。
意図 何を達成したいか
• 9割で切り、物体を1コマ進める。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 周回プログラム。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 回す力 → 切る → 入れ物 → 次の体。
※ 実力は画面用。制御の切替には使わない。

## Slide 27
12 12_Speed_Frequency_Duty_and_Stride.md
速さ・歩の回数・間隔は独立ではない
本文の結論の要約。節は写さない。
27

## Slide 28
12
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
28
背景 なぜこの問題があるか
• 遅い足取りのまま速い指令を出すと、脚が置いていかれる。
意図 何を達成したいか
• 間隔 = 速さ ÷ 歩の回数、を見る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 歩きの設定。候補比較はオフ。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 速さ・回数・割合 → 間隔と空中時間。
※ 候補比較は目標速さを決めない。着地点も再計算しない。

## Slide 29
13 13_Feasibility_on_Rough_Terrain.md
着地が安全でも足りない（理論）
本文の結論の要約。節は写さない。
29

## Slide 30
13
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
30
背景 なぜこの問題があるか
• 届かない、間に合わない、支えられない。
意図 何を達成したいか
• 3条件を分けて教える。判定は無いと言う。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 理論章。見た目適応はオフ。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 候補はそのまま使う。交差を取らない。
※ 3集合の積は理論。標準コードに関数は無い。

## Slide 31
14 14_MPC_and_Controller_Tuning.md
一度に1層だけ触る
本文の結論の要約。節は写さない。
31

## Slide 32
14
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
32
背景 なぜこの問題があるか
• 罰と歩きと空中制御が同時に効く。
意図 何を達成したいか
• 運用と歩きから始める。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 重み関数と歩きの設定。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 症状 → 1層変更 → 同じ記録で比較。
※ 質量・定格は仕様。目標の力と実力は別列。

## Slide 33
15 15_Automatic_Tuning_and_Sim_to_Real.md
何が自動で、何が無いか
本文の結論の要約。節は写さない。
33

## Slide 34
15
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
34
背景 なぜこの問題があるか
• フラグ名を自動化と読むと、無い機能を期待する。
意図 何を達成したいか
• オン / オフ / 未実装を分ける。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 慣性の再計算と着地点最適化が標準オン。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 罰の数を外側で更新する矢印は無い。
※ 別の探し方の予測制御 ≠ 罰の外側探索。実機の遅れは未確認。

## Slide 35
16 16_Code_Map_and_Call_Graph.md
関数の木と、切った枝
本文の結論の要約。節は写さない。
35

## Slide 36
16
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
36
背景 なぜこの問題があるか
• 全部追うと一本道が見えない。
意図 何を達成したいか
• 標準の呼出だけを1本にする。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 周回 → まとめ役 → 状態箱 / 未来箱。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 入口は周回。中心は行動計算。
※ リズム関数の戻り接地は捨てる。表は別関数。

## Slide 37
17 17_Cursor_Analysis_Workflow.md
狭い資料だけで照合する
本文の結論の要約。節は写さない。
37

## Slide 38
17
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
38
背景 なぜこの問題があるか
• 全体を渡すと、オフの枝まで混ざる。
意図 何を達成したいか
• 入口3つと、対象章1つ。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 00、02、16、対象章、そのプログラム。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 結論は本文。途中は解析ログ。
※ 分析中は制御コードを変えない。

## Slide 39
18 18_Experiments_and_Research_Roadmap.md
変える束は1つ
本文の結論の要約。節は写さない。
39

## Slide 40
18
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
40
背景 なぜこの問題があるか
• 凸凹のまま低速歩きを取ると、歩きと地形が交ざる。
意図 何を達成したいか
• 比べる基準の走りを先に取る。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 低速の対角歩き、平坦、摩擦一点、固定指令。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 固定するものと、変える1群と、記録列を分ける。
※ ディスク既定の場面は凸凹。歩行の基準は平坦を明示。

## Slide 41
19 19_Conversation_Coverage_Map.md
論点は、どの本文にあるか
本文の結論の要約。節は写さない。
41

## Slide 42
19
要約: 背景・意図・置き場・流れ
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
42
背景 なぜこの問題があるか
• 同じ問いが章ごとに違う答えだと壊れる。
意図 何を達成したいか
• 対応表を1か所に置く。
アーキ どこに置き、何と繋ぐか
• 本文一式。無い問いは未確認へ。
データの流れ 何が入り、何が出るか
• 問い → 19 の表 → 正本の章。
※ 新しい論点は既存章へ足すか、未確認へ残す。

## Slide 43
A–F 付録
索引。本文へ戻る
ここには新しい理論を置かない。
43

## Slide 44
付録
6つの引き出し
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
44
A 変数 / B 式
数の並び・単位・向き。
式がどの章にあるか。
C つまみ / D 関数
触ってよい設定。
ファイルの1行。
E 旧誤り / F 未確認
間違っていた理由。
まだ決められないこと。
※ 正しい文は各本文。付録 E は理由だけ。

## Slide 45
閉じ
速習のあと、開くもの
章ごと要約 · 図と式 · 00–19
45
図で掴む
この 03 / 04
要約
>
型を固定
本文 02
境界表
>
1ループ
周回プログラム
コード
>
1章だけ
対象の本文と .py
深く
※ 01 と 02 の長いパワポは、見出し転写用として残してある。